# SISUKORD

1. SELETUSKIRI

2. materjalide spetsifikatsioon

3. ehitusmahtude tabel

4. joonised

5. lisad

6. liitumisprojekt

Seletuskiri

Projekti eesmärk

Käesoleva tööga on kavandatud Tallinna linna, Nõmme linnaosa, N.v.Glehni tn 7 eramu kinnistule veevarustuse ja –kanalisatsiooni liitumispunktide ehitus ja ühendamine olemasolevate tänavatorustikega ja kinnistusisese  veevarustuse ja –kanalisatsiooni ehitus ning ühendamine liitumispunktidega.

Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojekti koostamisel on aluseks järgmised dokumendid:

-Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projekteerimistingimused nr PT 116090, 04.03.2010;

- kehtivad EV standardid ja projekteerimisnormid,

-Geodeetilise alusena on kasutatud OÜ Hectare tööd nr 10-017, 27.01. 2010.a.,

- AS Tallinna Vesi poolt väljastatud tehnilised tingimused (nr PR/10000086-1, 06.01.2010).

- kehtivad AS Tallinna Vesi tehnilised nõuded.

## Olemasolev olukord

Kinnistud N.v.Glehni 7 on ühisveevärgiga liitunud naaberkinnistul – Ida-Kaare 6  paiknevast veetorustikust. Kinnistute veemõõdukaev asub N.v.Glehni 7c ees.

Kinnistule rajatud veetorustik on amortiseerunud ja väikesel rajamissügavusel. 2009 a lõpus külmus torustik lõhki ja selle taastamine ning õigele rajamissügavusele rajamine endisel kujul läbi kõrvalkinnistu ei ole otstarbekas. Seetõttu soovib omanik omaette  majaühendust tänavatorustikust.

Kinnistu ei ole ühiskanalisatsiooniga liitunud  Kinnistu reovesi kogutakse kinnistul paiknevasse septikusse.

Kinnistu ees oleval tänava maa-alal on olemasolev magistraalveetoru d50 terastorustik.

Ühiskanalisatsioonitorustik on d200. Ühenduspunkti kaev on betoonkaev läbimõõduga 1000mm.

Eramu esimese korruse põranda tasapind  asub tänavapinnaga võrreldes 10 cm madalamal.

Esimese korruse põranda abs kõrgusmärk on 50.18.

Tänava kollektori ühenduskaevukaevu OK-1 kaane kõrgusmärk on 50.28.

.

# N.v.Glehni tn asfaltkate on paigaldatud 1994. aastal.

Eraldi geoloogilise uuringuid käesoleva töö tarbeks ei ole läbi viidud.

# Veetorustiku rekonstrueerimine

Elamu arvutuslik veetarbimine:1.0m3/d, 0.45 l/s.

Veesõlme põhimõtteline skeem ja paiknemine on toodud kinnistuprojekti joonistel VK-4.2 ja VK-4.3.

Projekteeritud veetorustik paigaldatakse PE surveklass PN10 Ø32 mm, plasttorust ja ühendusosadest. Kinnistu uus veeühendus peab kuni kinnistusisese torustiku valmimiseni olema suletud elekterkeevis-pimekorgiga (sulgarmatuuri ja korgi vahele peab olema paigaldatud vähemalt 1 m toru).

Sulgemisarmatuurina välisveevõrgul kasutada kummikiilsiibreid (maakraane) teleskoopse pikendusspindli ja kapega 40t.

Torud peavad vastama Põhjamaades kehtivatele tootestandarditele.

Ehitaja peab tagama maa-aluste siibrite kapete ja rekonstrueeritavate veekaevude luukide jäämise maapinna ja asfaltkatte tasapinnale (nähtavalt).

Projekteeritud veetorustiku maandamissügavus sõltub eelkõige olemasoleva veetorustiku kõrgusarvust ühendussõlmes, kuid tagatud peab olema minimaalne maandamissügavus 1,8m toru peale. Veetoru kohale 0,4m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga “Ettevaatust veetorustik”. Veetorustiku paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 1,5mm2 ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Kaabli otsad tuua tänaval sulgemisarmatuuri kape alla.

PE torude ühendamiseks kasutada põkk-keevitust või elektrikeevismuhve, vältida mehaanilisi liitmikke. Ehitatava toru ühendamisel olemasolevaga kasutada tõmbekindlat  mehaanilist liidet olemasoleva toru poolt. Kasutatavad poldid, seibid, mutrid peavad olema valmistatud roostevabast terasest.

Kõiki projektis ette nähtud materjale võib, kooskõlastades AS Tallinna Vesi esindajaga, asendada tehniliselt samaväärsetega.

Kasutusest väljajääv torustik likvideerida hargnemisel töösse jäävatest torustikest.

Reovee kanalisatsioon

Kinnistu projekteeritav reoveekogus on Qkesk= 1m3/d, Qmax=1.6l/s. Kinnistu sademevesi hajutatakse kinnistu piires pinnasesse.

Piirkond on lahkvoolse kanalisatsiooni süsteemiga.

Tänavatorustiku läbimõõt on De 200 ja ühenduskaev on betoonkaev läbimõõduga 1000mm.

Torud ja ühendusosad

Väliskanalisatsiooni kaevudena kasutada teleskoopseid plastkaeve De 400/315mm  Kinnistule on tänavatorust ette nähtud hargnemine PVC kanalisatsioonitoruga De160mm SN8 liitumispunktini KK-1. Liitumispunktina rajada plastist teleskoopkaev De200/160mm  ja kaevust kinnistu poole suunduv toru PVC De 160mm SN8 sulgeda kinnistu piiril otsakorgiga, kuni kinnistusisese kanalisatsioonitorustiku väljaehitamiseni.

Reovee kanalisatsioonikaevud peavad olema  läbivoolurenniga.

Kasutada ainult PE keeviskaeve.

Haljasalal kasutada kaevuluuki 25t.

Torustiku ühendamisel olemasolevasse betoonkaevu kasutada läbiviiguhülssi ja tagada kaevu veetihedus. Olemasolev kaev rekonstrueerida järgmiselt – asendada min 1 kaevurõngas, uus katteplaat, vastavalt vajadusele tõsterõngad ja uus ujuvat tüüpi malmluuk ja muuta veetihedaks.

Kõik kanalisatsioonitorustiku pöörangud tuleb teostada kaevu sees. Kaevust-kaevu peab torustik olema sirge (kaevu väliselt ei tohi kasutada põlvi).

Plastmassist isevoolsed kanalisatsioonitorud peavad vastama RIL77p.2 ”torud ja toruliitmikud ja kanalisatsioonikaevud” nõuetele.

Tagada kaevu luukide jäämine maapinna ja asfaltkatte tasapinnale.

Torustike rajamistingimused

Vee- ja kanalisatsioonitorustike  rajamisel tagada teistest olemasolevatest komminikatsioonidest (sidekaabel) puhas vahekaugus horisontaalsuunas min 1m, elektri- ja tänavavalgustuse postidest- min 2m. Ehitustööd toimuvad sidekanalisatsiooni kaitsetsoonis.

Puudest lähemal kui 2m ehitustööde teostamine on  keelatud.

Ehituse tsooni jäävad elektri- ja tänavavalgustuse postid/mastid ehituse ajaks toestada, tagades nende püsivus ja säilimine (meetmed kooskõlastada kohapeal vastavate postide valdajatega ehituse käigus).  Samuti tagada pärast ehitustööde lõpetamist  liiklusmärkide paiknemine olemasolevatel kohtadel.

Paigaldatavatest maa-alustest pikendusspindliga siibritest ning kanalisatsiooni vaatlus- ja  kontrollkaevudest tagada teiste olemasolevate kommunikatsioonideni puhas horisontaalvahekaugus min 0,5m.

Projekteeritud vee- ja kanalisatsioonitorustikud ei ristu olemasolevate maa-aluste tehnovõrkudega.

Ehitatavate vee ja kanalisatsiooni torustike ristumistel teiste olemasolevate kommunikatsioonidega ning paralleelsel lahtikaevamisel tuleb olemasolevad kommunikatsioonid kaitsta ja toestada, vältimaks nende vigastamist, nihkumist ja vajumist.

Ehitusel jälgida rangelt kommunikatsioonide valdajate kooskõlastustega ette nähtud tingimusi.

Kanalisatsiooni ja veetorustike ehitamisel järgida vastavaid paigaldusjuhiseid ning tootjafirma poolt etteantud eeskirju, nõudeid ja tehnilisi tingimusi.

Kaevikud sügavusega üle 1,4m näha ette toestusega. Toestatud kaeviku põhjalaius –min 1m.  Kaevikud tuleb toestada nii, et oleks tagatud vajalik tööohutus ja heakord.

Kanalisatsioonitorustiku rajamissügavus on  kuni 2.07m.

Veetorustiku rajamissügavus on ca 1,8m – 2,0m toru peale (ehitatava torustiku maandamissügavus täpsustada lähtuvalt olemasolevate kommunikatsioonide ja ümberühendatavate veeühenduste maandamissügavusest, mis selguvad lahtikaevamisel).

Kaeviku põhi tuleb hoolikalt tasandada ja puhastada kividest.

Vee- ja kanalisatsioonitorustikud paigaldatakse 15cm paksusele peenkillustikust (fraktsioon 5-16mm) alusele. Algtäiteks, mis ulatub toru kõrgemast punktist ülespoole 30cm  kasutada liiva (toru läbimõõdu pooles ulatuses tihendada põhjalikult). Torustiku aluse ja algtäite kihtide minimaalne laius võrdub toru läbimõõt +40cm. Lõpptäide teostada liivaga, võimalusel kasutada väljakaevatud pinnast (tagasitäiteks kasutatav pinnas peab olema hästi tihendatav ja ei tohi sisaldada suuri kive, asfaldi- ja betooni tükke). Kivid ja kamakad, mille läbimõõt on üle 30cm, ei tohi olla torule lähemal kui 1m.

Alus tihendatakse tihendusastmeni 98%, vältides aluspõhja struktuuri rikkumist. Algtäite ja lõpptäite tihedus liikluspiirkonnas peab olema vähemalt 98% ja haljasalal vähemalt 90% loodusliku pinnase tihedusest.

Peatrassi ja liitumispunktide vahel:

peenkillustik torustiku alla (tasanduskiht): ca 0.6m3;

liiv algtäiteks: ca 2m3.

Kaeviku põiklõike skeem ja teekatete ja haljasalade taastamise alad on toodud joonisel T-7.

Kaevikute ulatuses +50cm kummalegi poole kaevikut sõiduteel ning  haljasalal on ette nähtud taastada  endine heakord:

taastatav asfaltkate sõidutee alal - ca 14m2, haljasala taastamine- ca 4m2.

Asfalteeritaval sõiduteel tagada kõikide olemasolevate töösse jäävate ja paigaldatavate kaevude luukide jäämine uue teekatte tasapinnale nähtavalt.

Likvideeritavad torud ja kaevud

Olemasolevad kasutusest väljajäävad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning kaevud likvideerida vastavuses AS Tallinna Vesi nõuetega.

Likvideeritavad malmluugid anda üle AS-le Tallinna Vesi.

Lahtikaevamisega aladel vanad torud likvideerida ja nende kohad täita liivaga (või lõhkuda toru lagi ja toru täita liivaga). Kui lahtikaevamist ei toimu, täita likvideeritavad torud liiva-vee seguga ja toruotsad betoneerida.

# Liikluskorraldus

Liikluskorralduse projekt koostatakse ja kooskõlastatakse ehitaja poolt.

# Keskkonnakaitse

Ehitusjäätmed sorteerida liikidesse ehitusplatsil.

Torustike kaevikute väljakaevatav pinnas on tänava maa-alal ca 27 m3 ja kinnistul  – ca 51 m3 . Väljakaevatud pinnast (liiva) saab sobivusel võtta taaskasutusele kaeviku lõpptäitena. Väljakaevatud pinnas, mis ei sobi kaeviku täiteks viia lähemal asuvasse jäätmekäitlusesse. Asfaltkatte jäätmed (eemaldatav asfaltkate - ca 1.4 m3) veetakse Paljassaare või Väo jäätmekäitlatesse ümbertöötlemiseks. Keskkonnale ohtlikud jäätmed (asbotsement-torud ) anda üle ohtlike jäätmete litsentsi omavale ettevõttele.

Jäätmete äravedajal on nõutav jäätmeluba.

Pärast kaevamistöid taastada murukate 20cm paksuses kihis koos kasvumullaga. Mehhanismidega kaevamine puude läheduses puu võra ulatuses on keelatud.

# Järelevalve, teostusjoonised, hooldus- ja kasutusjuhendid

Ehitustööde teostaja peab olema kantud Eesti Vabariigi riiklike erinõuetega tegevusalade registrisse, omama veevarustuse ja kanalisatsiooni ala tööde teostajana piisavat kvalifikatsiooni. Ehitustööd tuleb teha hea ehitustava ja õigusaktide kohaselt, teostatavad tööd ei tohi tekitada ohtu inimese elule, tervisele, varale ega ümbritsevale keskkonnale.

Ehituse käigus on kohustuslik omanikupoolne järelevalve, ehitaja on kohustatud informeerima projekteerijat ja tellijat tekkivatest probleemidest.

Ilma projekteerija ja tellija nõusolekuta on muudatuste tegemine projektis keelatud.

Enne torustike katmist kontrollida torude kõrgused. Kontrolli kohta koostada protokoll.

Pärast ehitustööde teostamist katsetada torustikud ja kaevud vee- ja õhutihedusele.

Ehitatavatele veetorudele teostada läbipesu ja desinfitseerimine, pärast seda võtta vajalikud veeproovid.

Torustikele koostada teostusjoonised ja anda üle tellijale. Tellijale anda üle torustike ja kaevude standarditele vastavuse tunnistused, garantiitunnistused ja hooldusjuhendid.

Torustikele vormistada kõik vajalikud kasutuselevõtu toimingud, fikseerivad dokumendid vastavalt normidele.

Kui pinnasetööde käigus avastatakse arheoloogilist kultuurkihti (muinsuskaitselisi objekte, nende fragmente, ürikuid, inimsäilmeid jt), tuleb pinnasetööd koheselt peatada. Tööde jätkamine kooskõlastatakse muinsuskaitseametiga.

Ehitustöödel ülejääva, taimekasvatuses või haljastuses kasutatav kasvupinnas ei ole jääde ja selle kasutamine tuleb kooskõlastada ehituse asukohajärgse linnaosa valitsusega.

Märkus:

Seletuskirja, materjalide loetelu  ja asendiplaanilise lahenduse erinevuse ilmnemisel lugeda õigeks asendiplaan.

Koostas: Irene Karindi

materjalide spetsifikatsioon

| Jrk. Nr. | Nimetus | Mõõtühik | Hulk | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REOVEEKANALISATSIOON |  |  |  |
| 1 | Kanalisatsiooni kontrollkaev 200/160 | tk | 1 |  |
| 2 | Projekteeritav isevoolne kanalisatsioon De160 | m | 3 |  |
|  | Lisaks kõik vajalikud ühendus- ja montaažitarbed ja detailid. |  |  |  |
| Jrk. Nr. | Nimetus | Mõõtühik | Hulk | Märkused |
|  | VEEVARUSTUS |  |  |  |
| 1 | DN 25 maakraan, teleskoopiline, spindlipikenduse ja kapega 25 t | tk | 1 |  |
| 2 | Veevarustuse torustik PE 32 PN 10 PE | m | 4 |  |
| 3 | kolmik DN 50*50 | tk | 1 |  |
| 4 | üleminek DN 50-25 | tk | 1 |  |
| 5 | otsakork PE DN 25 | tk | 1 |  |
|  | Lisaks kõik vajalikud ühendus- ja montaažitarbed ja detailid. |  |  |  |

ehitusmahtude tabel

joonised

Tänavatorustikud

| Veevarustus ja kanalisatsioon |
| --- |
| VK-0 | Töövõtupiir m 1:500 |
| VK-1.1 | Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike asendiplaan m 1:500 |
| VK-2.1 | Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike pikiprofiil m 1:500, 1:50 |
| VK-3.1 | Ühiskanalisatsiooni kaevukell KK-1 |
| T-7 | Katete taastamise plaan m 1:500 |

Lisad

1.Geodeetilised uuringud OÜ Hectare töö nr 10-017, 27.01. 2010.a. Leht 1.

2. AS Tallinna Vesi poolt väljastatud tehnilised tingimused (nr PR/10000086-1, 06.01.2010).

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projekteerimistingimused nr PT 116090, 04.03.2010

4. Kooskõlastuste koondtabel

3.Kooskõlastuste koopiad

Liitumisprojektid

liitumisprojekti joonised

| Veevarustus ja kanalisatsioon |
| --- |
| VK-1.2 | kinnistu veevärgi ja -kanalisatsioonitorustike asendiplaan m 1:500 |
| VK-2.2 | kinnistu torustike pikiprofiil m 1:500, 1:50 |
| VK-3.2 | kinnistu kanalisatsiooni kaevukellad |
| Leht 3 | Veemõõdusõlme tüüpjoonis |
| VK-4.2 | Veemõõdusõlme skeem |
| VK-4.3 | Veetorustiku sisend hoonesse |