LÄHTEÜLESANNE

kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimiseks

Objekt		Tehnika tn. 71				Tellija		Tehnika 71 KÜ

Objekti kirjeldus

Korterelamu on kanaliseeritud läbi kinnistul paiknevate kanalisatsioonikaevude. Maja taga, kanali väljavoolul on kaks kaevu ja kinnistu sissesõiduteel kolmas kaev. Viimasest läheb torustik tehnika tänava sõidutee keskel paiknevasse magistraaltorustikku.

Veevarustuse lepingu sõlmimisel esitas KÜ lahkheli AS Tallinna vesi pakutud piiritlusele (vt joonist). Lahkheli põhines Tallinna ühisveevärgi eeskirjal. Vastavalt lahkhelile võiks kanalisatsioonitorustikul vastutuse piiriks olla maja taga asuv esimene vaatluskaev. Samas on teada, et torustik 1. ja 2. kaevu vahel on amortiseerunud ja põhjustab perioodiliselt äravoolu takistusi. Tulemuseks on, et pärast 1.kaevu täitumist uputab heitvesi maja keldrit (eelkõige kunagise pesuköögi põrandat).

Olukorra parandamiseks tuleks 1. ja 2. kaevu asemele ehitada uus, kaasaja nõuetele vastav (hermeetiline) vaatluskaev ja viia sealt uus torustik 3.kaevu. Vajadusel lisada süsteemi sadevete ärajuhtimiseks mudakogujaga kaev.

Pärast rekonstrueerimust tuleb koostada uue torustiku teostusjoonis ja uuendada AS Tallinna Vesiga objekti vastutuse piiritlus (kanalisatsiooni piiriks peaks jääma uus paigaldatud vaatluskaev) ma taga.

Ülesanne

- kontrollida olemasoleva torustiku seisukorda ja anda ettepanek majast väljuva ja kaevude 2 ja 3 vahelise torustiku kas asendamiseks või puhastamiseks ning teha ettepanek sadevete ärajuhtimise optimaalseks lahendamiseks

- likvideerida kaevud 2 ja 3 ning paigaldada nende asemele sobivasse kohta uus vaatluskaev

- ühendada uue kaevuga majast väljuv ja kaevu 3 suunduv torustik

- koostada ning esitada nii KÜ-le kui AS Tallinna Vesile rekonstrueeritud kanalisatsiooni teostusjoonis

Töövõtu tingimused

- objekti ülevaatuse alusel esitada hinnapakkumine, milles eraldi välja toodud kasutatavate põhimaterjalide spetsifikatsioon, tööjõu ja kaudsed kulud koos kõigi maksudega

- töövõtja valikul on hindamiskriteeriumiteks 60% hind ja 40% pakkuja maine, sh personali koolitust, teenuse kvaliteeti ja kasutatud materjali omadusi iseloomustavad dokumendid jms

- tööde finantseerimine toimub 100% pärast teostusjooniste üleandmist ja tööde vastuvõtu akti allkirjastamist esitatud arve alusel 10 päeva jooksul arve esitamisest

- Tellija esindaja objekti ülevaatusel on Armel Haldus OÜ       (kontakt GSM 50 35 810)

- tööde vastuvõtjaks on Tehnika 71 KÜ                        (kontakt    tehnika71@gmail.com)

- tööde vastuvõtul lähtutakse EV vastavate standardite ja RYL2000 nõuete kirjeldustest