Seletuskiri

Arhitektuurne lahendus

Kristiine LO antud piirkonnas paiknevad valdavalt üksikelamud. Arhitektuurselt stiililt on antud piirkonnas püstitatud elamud valdavalt kõrge viilkatusega kahekorruselised elamud, kuid piirkonnas paikeb ka kahekorruselisi madala kelpkatusega elamuid. Välisviimistluses on kasutusel puit-, kivi- ja krohvipinnad.

Käesoleval hetkel on üksikelamu ristkülikukujulise põhjaplaaniga kahekorruseline keldriga poolviilkatusega hoone, mille tagaküljega liitub trepikoja pultkatusega kahekorruseline maht.

Hoone keldris paiknevad panipaigad, elamu esimesel ja katusekorrusel elu- ja abiruumid.

Rekonstrueerimis-laiendustööde käigus soojustatakse hoone välisseinad ja paigaldatakse uus fassaadilaudis, rekonstrueeritakse hoone olemasolev katus. Elu- ja abiruumide laiendus on projekteeritud olemasoleva lammutamisele kuuluva hoovipoolse trepikoja kohale.

Rekonstrueerimis-laiendustööde tulemusena säilub hoone olemasolev arhitektuurne käsitlus – hoone on ristkülikukujulise põhjaplaaniga keldriga kahekorruseliseline ja poolviilkatusega.

Elamu peasissekäik asub põhikorrusel hoone põhjapoolse külje kesosas. Põhikorrusel paiknevad trepihall, garderoob, pesuruum, kaks magamistuba, köök, söögi- ja elutuba.

Katusekorrusel asuvad köök, kaks abiruumi, magamistuba, pesu- ja leiliruum ning ruum kütteagregaadile (õhk-vesi soojuspump).

Konstruktiivne lahendus

Ehitise eluiga – min 50 aastat

Ehitise mürapidavus – 55 dB (EPN 16.1)

Ehitise koormused:

- katuse omakaal 1,8 kN/m2

- lumekoormus 1,2 kN/m2

- vahelae omakaal 2,0 kN/m2

- kasuskoormus 2,0 kN/m2

Ehitise kvaliteedinõuded:

- EVS 811:2002 – ehitusprojekt

- EVS 842:2003 – ehitise heliisolatsiooni nõuded

- Tarindi RYL 2000 – ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kande- ja piirdetarindid

- Maa RYL 2000 – ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid

- Viimistlus RYL 2000 – ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Viimsitlustööd ja sisetarindid

- Maalritööde RYL 2001 – ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Maalritööd ja viimistluskombinatsioonid

- Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 – ehitustööde üldised kvaliteedinõuded.

Alusmüürid

Olemasolevad alusmüürid laotud 50-60cm paekivimüüritisena lintvundamentidena ja need kuuluvad rekonstrueerimisele – vundamendi välisseinad katta nõuetekohase hüdroisolatsiooniga ja katta 50mm vahtpolüsterooli plaatidega. Sokkel viimistleda 25mm karkassil 8mm fassaadiplaadiga „Kivex“.

Projekteeritavad alusmüürid rajada 30cm laiustest fibo plokkidest survetugevusega 5 MPa 20cm  tihendatud killustikalusel 500…600x200mm armeeritud betoonvööle lintvundamentidena. Vundamendi seinad katta väljast nõuetekohase hüdroisolatsiooniga ja soojustada 5cm vahtpolüsteroolplaatidega. Sokkel viimistleda 25mm karkassil 8mm fassaadiplaadiga „Kivex“.

Seoses projekteeritava vundamendi rajamissügavusega ülalpool külmumispiiri (-1,20m), on vajalik vundamentide täiendav horisontaalne soojustamine külmakergete vältimiseks – see teostada 100mm vahtpolüsterooli plaatidega 1m ulatuses ümber projekteeritava vundamendi perimeetri. Ümber vundamendi tagada nõuetekohane tagasitäide.

Olemasolev põhikorruse põrandakarkass rekonstrueerida – soojustada 200mm kivivillaga, katta 22mm saepuruplaadiga.

Projekteeritav pinnasele toetuv põrandakarkass puittaladel 200x50mm, samm 600mm. Karkass isoleerida 200mm kivivillaga ja katta 22mm saepuruplaadiga. Tagada põrandaaluste tuulutuskanalite olemasolu. Projekteeritava laienduse põhikorruse põranda karkass keldri lae kohal katta altpoolt täiendavalt 2x- tulekindla ehitusplaadiga (R60).

Välis- ja kandvad seinad

Olemasolevad välis- ja kandvad seinad 150mm palkidest ja kuuluvad rekonstrueerimisele. Välisseinad soojustada 100mm villaplaatidega, katta 15mm tuuletõkkeplaadiga.

Projekteeritavad välisseinad põhi- ja katusekorrusel puitkarkassil 200x50mm, samm 600mm. karkassi vahele paigaldada soojus- ja heliisolatsiooniks 200mm villa, karkass katta väljast 15mm tuuletõkkeplaadiga. Projekteeritavad kandvad seinad põhi- ja katusekorrusel puitkarkassil 150x50mm, samm 600mm.

Katusekorruse välisseinad katta väljast tuuletõkkeplaadiga, karkass seestpoolt katta 15mm metallkarkassil kipsplaadiga. Sisemised kandvad seinad isoleerida 150mm villaga, katta kipsplaadiga 15mm metallkarkassil. Välisviimistlus –  kombineeritult heledates toonides horisontaalne ja vertikaalne voodrilaud.

Siseseinad

Olemasolevad mittekandvad seinad põhi- ja katusekorrusel puitsõrestikseinad.

Mittekandvad projekteeritavad vaheseinad põhi- ja katusekorrusel rajada metallkarkassil kipsplaadist, karkassi vahel heliisolatsiooniks 100mm villa. Niiskete ruumide seinad katta niiskustõkkega.

Laed

Põhikorruse projekteeritav vahelagi puittaladel 200x50mm, samm 600mm. Karkassi vahel heliisolatsiooniks 100mm klaasvilla, talad kaetud pealt 22mm saepuruplaadiga.  Prussidele kinnitada altpoolt 15 mm kübarprofiilil kipsplaat. San-ruumide ja leiliruumi ripplaele asetada aurutõkkekile ja jätta 20mm tuulutusõhkvahe. Katusekorruse projekteeritav lagi prussidest 150x50mm, samm 600mm. Katuslagi soojustada  300mm villaga. Prussidele kinnitada altpoolt 15 mm kübarprofiilil kipsplaat.

Katusekorruse trepikoja laes 60x120 cm luuk, mis vastab tuleohutuse nõuetele pööningule pääsemiseks.

Põrandad

Põrandatel  eluruumide osas lamineeritud parkett, san-ruumides keraamilised plaadid, keldri põrand – lihvitud betoon.

Aknad-uksed

Aknad PVC-raamidega, 2x-selektiivpaketiga. Välisküljed  valged, siseküljed valged. Aknalauad puidust. Aknaplekid katusega ühes toonis (tumepruun). Siseuksed heledad tahveluksed, välisuksed soojustatud puituksed.

Katus

Olemasolev katus – poolviilkatus, katuse kalle 50 kraadi.

Projekteeritava laienduse katus - poolviilkatus, katusekalle 30 kraadi. Katusekarkass 200x50mm prussidest, samm 600mm. Sarikatele paigaldada  50mm dist-liistul difuusne katusekile, roovitus 32x100mm, katusekatteks pural-kattega profiilplekk. Katuse soojustuseks 250mm villa 15mm tuuletõkkeplaadi alusel. Katuslae soojustuseks 300mm villa.

Trepid

Välistrepid betoonastmetega, katta klinkerplaatidega, sisetrepp puitkarkassil, puidust astmelaudadega.

Sise- ja välisviimistlus

Eluruumide seinad pahteldatud-värvitud. San-ruumide seintes keraamilised plaadid, sauna seinad ja lagi vooderdatud haavapuidust laudisega.

Elamu välisviimistluses domineerivad värvid on pruun ja beez. Tuulekastid pruuni värvi ja vihmaveetorud ja katusetarvikud katuse värvi.

Veevarustus ja kanalisatsioon

Hoone veega varustamine olemasolevast veetrassist veejaotustoruga 32x2,9. Veefiltrid ja-mõõtja paigaldatud keldri panipaika. Elamu heitveed juhitud Mooni tn kanalisatsioonitrassi. Liitumispunktid vee- ja kanalisatsioonitrassiga tänava-alal. Käesoleva projektiga ei nähta ette väliste tehnovõrkude muutmist. Sademevete hajutamine toimub oma kinnistu piirides.

Küte ja ventilatsioon

Elamusse on ette nähtud põhikorrusele küte õhksoojuspumba baasil, katusekorrusele õhk-vesi soojuspumba baasil. Põhikorruse ruumide täiendav kütmine olemasoleva ahju ja puiduküttel pliidiga. San-ruumidest ja köögist ette näha mehaaniline väljatõmbe torustik. Korstnad savitellistest. Puhurid koos mürasummutitega paigaldada vahelakke. Väljapuhe hoone välisseina, korstna vent-kanali ja katuse vent-väljaviigu kaudu. Eluruumide ventileerimine akende kaudu.

Energiatõhususe miinimumnõuded

Energiatõhususe miinimumnõuded vastavalt Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusele nr 258

Rekonstrueeritavate hoonete energiatõhususarv ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi:
 väikemajades (sh paarismajad ja ridaelamud) 250 kWh aastas ruutmeetri kohta;

Energiatõhususarvu arvutamiseks summeeritakse tarnitud energia (s.t kasutatud elektrienergia ja kasutatud kütuste energiasisalduse) ja energiakandjate kaalumistegurite korrutised.

Energiakandjate kaalumistegurid on järgmised:
1) taastuvtoormel põhinevad kütused (puit ja puidupõhised kütused ning muud biokütused, v.a turvas ja turbabrikett) 0,75;
2) elekter 1,5.

Nõuded suvisele ruumitemperatuurile

Suvise ruumitemperatuuri nõue loetakse täidetuks, kui ruumitemperatuur ei ületa elamutes rohkem kui 150 kraadtunni (°Ch) võrra ajavahemikul 1. juunist 31. augustini. Jahutusperiood võib olla osas hoonetes pikem eelnimetatud ajavahemikust, kuid seda ei võeta arvesse suvise temperatuuri nõude kontrollimisel. Jahutuse netoenergiavajadus ja jahutussüsteemi energiakasutus arvutatakse kogu jahutusperioodile. Ruumide ülekuumenemise vältimiseks tuleb eelistada ehituslikke lahendusi (nt päikesekaitse, klaaspindade vastav suurus ja suund, tarindite massiivsus) ja ruumide tuulutamist.

Üldised nõuded välispiiretele

Hoonete välispiirded peavad olema pikaajaliselt õhkupidavad ja piisavalt soojustatud. Otstarbeka soojustuse määramisel lähtutakse hoone energiatõhususe nõuetest, ruumide soojuslikust mugavusest ja hallituse ning kondensaadi vältimisest külmasildadel, sisepindadel ja tarindites.

Ruumide soojusliku mugavuse tagamiseks ei või piirete soojajuhtivus üldjuhul ületada väärtust 0,5 vatti ruutmeetri ja kraadi kohta [W/(m2K)]. Sellest väärtusest kõrgema soojajuhtivusega akende puhul tuleb tagada soojuslik mugavus küttelahendustega. Hallituse, kondensaadi ja liigsete soojakadude vältimiseks soojustatakse üldjuhul kõrgema soojajuhtivusega sõlmed väljastpoolt piisava soojustusega.

Soojustuse valikul tuleb lähtuda sellest, et ehitis oleks hea energiatõhususe tasemega. Üldjuhul piiratakse elamute välispiirete summaarset soojaerikadu köetava pinna ruutmeetri kohta väärtuseni 1,0 W/(m2K). Väikemajade soojustuse valikul võib aluseks võtta järgmised lähteandmed: välisseinte soojajuhtivus 0,2–0,25 W(m2K), katuste ja põrandate soojajuhtivus 0,15–0,2, akende ja uste soojajuhtivus 0,7–1,4 W(m2K), kusjuures lõplikud valikud sõltuvad hoone kompaktsusest ning kütte- ja ventilatsioonilahendustest.

Välispiirete keskmine õhulekkearv ei tohi üldjuhul ületada üht kuupmeetrit tunnis välispiirde ruutmeetri kohta [m3/(hm2)]. Niiskuskonvektsiooni riskide vältimiseks tuleb tarindite kriitilised sõlmed (nt seina ja katuse ühendus, katuslae auru- või õhutõkke jätkukohad, läbiviigud) teha praktiliselt täiesti õhkupidavaks.

Üldised nõuded tehnosüsteemidele

Tehnosüsteemid tuleb projekteerida ja paigaldada nii, et oleks tagatud nende pikaajaline ja efektiivne töötamine optimaalses tööpiirkonnas. Üleliigseid soojakadusid tuleb vältida torustike ja soojussalvestite otstarbekohase soojustusega.

Üldised nõuded hoonete energiavarustusele

Hoonete energiavarustus peab olema energiatõhus.

Energiamärgise vorm ja väljastamise kord

Energiamärgise vorm ja väljastamise kord vastavalt Vabariigi Valitsuse 17.12.2008 määrusele nr 107.

Käesolevas projekti osas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) energiaarvutus – arvutus, mille tulemusena määratakse kaalutud energiaerikasutus hoones selle standardkasutusel. Selle arvutuse lähteandmete hulka kuuluvad samuti välis- ja sisekliimat, hoone ja tehnosüsteemide kasutus- ja käiduaega, vabasoojuseid, hoone õhupidavust ning hoonet iseloomustavad andmed;

2) energiakandjate kaalumistegurid – tegurid, millega võetakse arvesse tarnitud energia tootmiseks vajalik primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamõju. Energiakandjate kaalumistegurite arvväärtused on määratud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 258 «Energiatõhususe miinimumnõuded» § 3 lõikes 5;

3) kaalutud energiaerikasutus – energiakandjate kaalumisteguritega korrutatud aastane energiakasutus kilovatt-tundides hoone köetava pinna ruutmeetri kohta [kWh/(m2·a)];

4) kraadpäev – hoone sisetemperatuuri ja välisõhu temperatuuri vahet iseloomustav näitaja, mille ühikuks on 1 °C temperatuurierinevus arvestusliku sisetemperatuuri ja ööpäeva (24 tunnise perioodi) keskmise välisõhu temperatuuri vahel;

5) normaalaasta kraadpäevade arv – hoone asukoha piirkonna keskmine kraadpäevade arv aastas ajavahemikus 1975–2004;

6) hoone tasakaalutemperatuur – temperatuur (°C), milleni tuleks hoones asuvaid ruume kütta või jahutada, et tagada hoones asuvate ruumide temperatuurile esitatavate nõuete täitmine. Õhu soojenemine tasakaalutemperatuurist ruumi temperatuurini toimub vabasoojuse (inimestest, elektriseadmetest, elektrivalgustusest, päikesekiirgusest eralduv soojus) mõjul.

Soojusvarustuse liigid

(1) Soojusvarustuse liigid on:
- lokaalküte (hoonekeskse soojusvarustuse korral, nt katel kortermaja keldris, pliitkatel eramus jms);
- kohtküte (ruumikeskse soojusvarustuse korral).

(2) Soojusvarustuse liigiks märgitakse energiamärgisel:
-  lokaalküte, juhul kui küttesüsteemi liik on lokaalne keskküte või soojuspumba abil saadud soojuse jaotamiseks kasutatakse lokaalset keskküttesüsteemi või elektrist saadud soojuse jaotamiseks kasutatakse lokaalset keskküttesüsteemi;
-  kohtküte, juhul kui küttesüsteemi liik on elektriküte, ahju- või kaminaküte.

Energiaallikad

(1) Energiaallikad on:
-  kütus;
-  soojuspump;

(2) Energiaallikaks märgitakse energiamärgisel:
-  kütus, juhul kui hoone kütte liik on masuut, petrool, küttegaas, tahke- või vedelkütus (sh vedelgaas);
-  soojuspump, juhul kui hoone kütte liik on maaküte või välisõhult saadav soojus;

Hoone energiatõhususarvu määramine

(1) Energiaarvutusel põhineva energiamärgise väljastamisel määratakse hoone energiatõhususarv Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 258 «Energiatõhususe miinimumnõuded» kohase energiaarvutuse alusel.

(2) Juhul kui projekteeritava või oluliselt rekonstrueeritava hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele on tõendatud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 258 «Energiatõhususe miinimumnõuded» § 38 lõikes 2 sätestatud korras, on hoone või selle osa energiatõhususarv võrdne sama määruse § 3 lõike 2 punktides 1–6 sätestatud hoone või selle osa kasutamisotstarbele vastava energiatõhususarvu piirväärtusega.

Energiatõhususarv rekonstrueeritaval elamul 122<250kWh/(m2*a)

Hoone energiaklass B

Elektrivarustus

Elamu  varustamine elektrienergiaga olemasolevast elektrivõrgust toodud õhukaabliga põhikorrusel asuvasse elektrivoolumõõdu kappi. Hoone ühendatud õhukaabliga olemasoleva sidetrassiga. Käesoleva projektiga ei nähta ette välisvõrkude muutmist elektri- ja sideliinidega.

Tulekaitse abinõud

Elamu tulekaitse abinõud on koostatud vastavalt Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusele nr 315 ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 17.09.2010 määrusele nr 67. Küttesüsteemide tuleohutusel on lähtutud EVS 812:3-2007.

Hoone tulepüsivus ja selle saavutamine

Elamu tulepüsivusklass on TP-3 (tuldkartev). See tähendab - ehitise kandekonstruktsioonile ei seata nõudeid kandekonstruktsiooni tulepüsivuse suhtes. Hoone vundament on fibo plokkidest ja paekivist, kandvad ja välisseinad on puidust, põhikorruse  lagi, katuslagi ja katuse konstruktsioon on puidust, katusekatteks pural-kattega profiilplekk.

Hoone jaotamine tuletõkkesektsioonidesse

Elamus on üks eraldiseisev tuletõkkesektsioon – kelder.  Kandekonstruktsioonide tulepüsivus keldris R120. Tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusklass keldris EI120. Piirdetarindites kasutatavad materjalid on fibo plokk, paekivi, puitkarkass, kivivill ja 2x-tulekindel ehitusplaat (R60).

Torustike ja kaablite tuletõkkesektsioonidest läbiminek tehakse tulekindlaks tihendamise ja vastavate abiseadmete kasutamisega. Plasttorudele panna tuletõkkemansetid, vent-torustikes kasutada tuletõkkeklappe ning kaablite tuletõkkesektsioonist läbiminekukohad katta tuletõkkemastiksiga ja tihendada tuletõkkematerjalidega.

Tuletõkkevahendid

Elamusse paigutada eluruumidesse üks 6 kg pulberkustuti ja keldrisse veel üks. Elamusse paigaldada suitsuandurid. Hoonest suitsu eraldamiseks kasutada avatavaid aknaid ja uksi. Pääs keldrisse maapinnalt – uks hoone lõunapoolsel küljel.

Evakuatsioon

Elamu elanike evakueerimiseks kasutada välisuksi ja avatavaid aknaid. Katusekorruse evakuatsiooniks kasutada sisetreppi ja vajadusel aknaid.

Küttekolded, suitsulõõrid ja ventilatsioon

Hoones  on 2 küttekollet. Need  on  ahi ja pliit. Küttekollete ette põrandale paigaldada sädemekaitseplekid. Hoone suitsukorstnad savitellistest. Hoone horisontaalsed suitsulõõrid ei ole pikemad kui 2m. Korstnate läbiviigud läbi vahelae ja katuse isoleerida 100mm kivivillaga ja kaetud plekiga. Kõik lõõrid ja korstnad on süttivatest konstruktsioonidest viidud kaugemale kui 100mm. Korstnate süttivast konstruktsioonist läbimineku kohale ehitada katikud. Suitsukorstnad katusest min 0,8m kõrgemal.

Ventilatsioon lahendada nii, et ei tekiks täiendavat tuleohtu- ja levikut (EVS 812-2).

Kütteseadmete tuleohutuskujad

Põrand kaitstakse kas tihedalt põranda ja küttekoldega liituva metall-lehega või põlevmaterjalist põrandakate asendatakse mittepõlevaga. Uksega küttekolde puhul on kaitstav ala vähemalt 10 sm uksest kummalegi poole ning vähemalt 40 sm selle ees.

Planeerig

Kinnistu asub tiheasustus alal.

Elamu on lähimatest naaberhoonetest kaugemal kui 8m.  Hoonele on kindlustatud tulekustutusmasinate juurdepääs. Lähim tuletõrje veevõtukoht on elamule lähemal kui 200m (tuletõrje hüdrant Mooni tn, mis vastab EVS812-6:2005).

Juurdepääsude tagamine

Elamu pööningule pääseb katusekorruse trepikoja laes asuva luugi 60x120cm kaudu, mis vastab tuleohutuse nõuetele. Pööningule soojustuse kohale ehitada laudadest käigutee. Katusekorrusel tagada katusealuste juurdepääs selleks vastavate luukide kaudu. Katusele on ette nähtud katuseluuk, korstnale astmerauad ja käigusild korstna juurde pääsemiseks.

Kasutatavate ehitusmaterjalide tuletundlikkus

Katusekate					B roof

Välisviimistlus/tuulutusõhkvahe		D – s2, d2

Kandekonstruktsioonid			D – s2, D2

Soojustusmaterjalid				A2

Siseviimistlusmaterjalid			D – s2, D2

Haljastus ja heakorrastus

Hoone rekonstrueerimis-laiendustööde käigus säilub olemasolev haljastus, sh kinnistul kasvav kõrghaljastus (lehtpuud). Kinnistul suurendada madal- ja kõrghaljastuse osakaalu.

Kinnistu tänavapoolse piiri äärde istutada hekk. Kinnistusisesed teed ja platsid killustikkattega, kinnistul tagatud parkimine 3 sõidukile. Kinnistule paigutada kinnised prügikonteinerid. Jäätmete käitlemisel lähtuda Tallinna jäätmehoolduseeskirjast, mis kehtestati Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 määrusega nr 28.  Kinnistu piirideks tänavapoolsel küljel olemasolev 1,5m kõrgune puitlippidest aed, ülejäänud piiridel olemasolev võrkaed teraspostidel.

Ehitus- ja lammutustöödel tekkivate ehitusjäätmete käitlemine

Ehitus- ja lammutustöödel tekkivate ehitusjäätmete käitlemine tuleb enne ehitamise alustamist kooskõlastada Keskkonnaameti jäätmespetsialistiga. Ehitise vastuvõtmisel tuleb ehitise kasutusloa taotlemise dokumentidele lisada Keskkonnaametis kinnitatud õiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta. Ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik peab olema registreeritud Keskkonnaameti Harju-Rapla-Järva regioonis. Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse läheduse põhimõtet järgides mõnes vastava jäätmeloaga ehitusjäätmete käitluskohas.

Hoone tehnilised näitajad

Elamukrundi pind			725m2

Ehitisealune pind			146,8m2

Täisehituse %				20,2%

Korruste arv				2 (katusekorrusega)

Tubade arv				5

Suletud brutopind			301m2

Eluruumide pind			221,4m2

Suletud netopind			221,4 m2

Kasulik pind				221,4m2

Sh elamispind			72,1 m2

Abiruumide pind		149,3m2

Hoone maht				800m3

Hoone tulepüsivus			TP-3

Hoone 0,00				7,80

Energiatõhususarv 			122kWh/(m2*a)

Hoone energiaklass 			B