LASTELAAGRI MAA-ALA

KUJUNDUSPROJEKT

Laulasmaa,

Keila vald, Harjumaa

Tallinn, detsember 2011

PROJEKTI KOOSSEIS

SELETUSKIRI

1.ÜLDOSA.	3

2. OBJEKTI KIRJELDUS.	3

3. PROJEKTLAHENDUS	4

3.1 Lahenduse kirjeldus.	4

3.2 Väikevormid	4

3.3 Katendid ja vertikaalplaneerimine.	5

3.4 Välisvalgustus	6

4. TÖÖDE MAHTUDE TABEL	8

LISA

Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ Tallinn-Harju regioon tehnilised tingimused võrkude ümberehituseks Nr.194259

GRAAFILINE OSA

1. Asukohaskeem 				M 1 : 5000

2. Välialade plaan				M 1 : 500

3. Vertikaalplaneerimine			M 1 : 500

4. Lõige: vabaõhuteater			M 1 : 20

5. Lõige: tugimüür				M 1 : 20

6. Lõige: puidust korvpalliplats ja

trepistiku fragment			M 1 : 20

Väikevormid ja betoonkivi

Paneelaed

Valgusarvutus

Välisvalgustuse skeem

SELETUSKIRI

# 1.ÜLDOSA.

Objekti asukoht: Laulasmaa, Keila vald, Harjumaa.

Projekteeritava krundi suurus: ca 0.7ha.

# 2. OBJEKTI KIRJELDUS.

Projekteeritav maa-ala paikneb looduslikul kallakul, mis on osaliselt kõrghaljastatud. Lastelaagri kahekordne puitviimistlusega hoone ja olemasolev varjualune paiknevad keset krunti. Hoonest idapoole jääb kõrghaljastusega nõlv, mis ei kuulu selle projekti töömahtu. Nõlva alumises osas varjualuse juures asuvad pingiread.

Peahoones põhjapool on puidust kuur, mis kuulub lammutamisele. Kuuri kõrval asfaltkattele on paigutatud korvpallistatiiv. Projekteeritava ala lääneküljel asuv muruala on kasutuses jalgpalliväljakuna.

Juurdepääsutee ja hoonete ümbrus on kaetud asfaltkatendi ja betoonplaatidega.

Projekteeritavat ala läbivad põhja-lõuna suunaliselt sidekaablid ja hoonega paralleelselt 10kV elektri õhuliin.

Maa-ala reljeef on tugeva langusega mere poole ehk lääne suunas. Maapinna absoluutkõrgused jäävad projekteeritaval alal vahemikku 12.95 ... 16.96.

# 3. PROJEKTLAHENDUS

Projekteeritav maa-ala jaguneb funktsionaalselt kaheks:

- hoonestus koos lähiümbrusega ja

- muruala, mille lääneküljel paikneb kõrghaljastatud ala.

## 3.1 Lahenduse kirjeldus.

Laagrimaja põhjaküljele on kavandatud parkimine ja tänavakorvpalliplats. Olemasolev korvpallistatiiv säilitatakse, asfaltkatend korrastatakse (ülekate) ja värvitakse punaseks ning platsi tähistus joonistakse maha valge värviga. Platsi serva on kavandatud pingid publiku jaoks. Korvpalli saab mängida ka hämaral ajal, sinna on ette nähtud rajada selle tarbeks valgustus.

Kaks istepinki on projekteeritud parkla kõrvale puu varju, see on hea omaette olemise koht palaval suvepäeval.

Hoonest idapoole jääva nõlva lõpetus vormistatakse betoonist istemüüriga. Müürile on paigutatud puidust istmelauad. Idapoolse sissepääsu esisele alale kujundatakse lipuplats. Varjualusest idapoole jääval nõlval likvideeritakse olemasolevad istepingid ja asendatakse paekivist laotud Vabaõhuteatriga. Istumisastmed kaetakse pealt istumislaudadega. Istumisastme kõrgus on 30 cm + istumislaud (8,3cm), trepistiku astme kõrgus 15 cm. Nn Lava esine plats sillutatakse paekatendiga.

Lastelaagri hoone lääneküljele on projekteeritud kolm istepinki.

Projekteeritava ala lääneküljele on kavandatud kolm spordiväljakut. Keskel paikneb puitkattega korvpalliplats mõõtmetega 18x30m, mis on hämaral ajal valgustatud. Selle platsini viib hoones esiselt tasandilt trepistik. Nõlva saab kasutada istumiseks.

Korvpalliväljakust põhjapoole on kavandatud loodusliku murukattega jalgpalliplats mõõtudega 24x34 m. Jalgpalliplatsi ääres asuvad istumispalgid pealtvaatajate jaoks.

Korvpalliplatsist lõunapoole on kavandatud murukattega võrkpalliväljak mõõtudega 9x18 m.

3.2 Väikevormid.

Kutimuti lastelaagri maa-alale valitud väikevormid on enamus firma Tiptiptap OÜ toodete hulgast.

1. Korvpallikonstruktsioon täiskasvanutele

Täiskasvanutele mõeldud korvpallikonstruktsioon koosneb kandilisest mitmekihiliselt värvitud metalltorust, tsingitud metalsest korvpallilauast ja nailonvõrguga rõngast.

2. Jalgpallivärav 2x3 m koos võrguga

Jalgpallivärav koos võrguga on valmistatud kuumtsingitud metallkonstruktsioonist. Raamil on kinnitus võrgu kinnitamiseks. Värav kinnitatakse maasse maakinnituste abil betoneerimise teel.

3. Võrkpalli metallpostid hülsside ja võrguga

Võrkpalliplatsi postide materjaliks on 70x70 terasprofiil. Pinnaviimistlus on pulbervärv või kuumtsink. Postid betoneeritakse maasse.

4. Pargipink seljatoe ja betoonjalgadega nimega RAE.

5. Palkpingid

Lihtsad poolikutest kooritud ümarpalgist pingid, pikkus ca 2,8...3m, kõrgus ca 40...42 cm.

Piirdeaed.

Võrkpalliplatsi lõunakülje paiknev olemasolev võrkaed asendatakse 4m kõrguse võrkpiirdega, et takistada palli sattumist naaberkinnistule.

## 3.3 Katendid ja vertikaalplaneerimine.

Kutimuti lastelaager asub maa-alal, mille absoluutkõrgused on 12.95 ... 16.96.

Maapinna planeerimistööd on ette nähtud projekteeritava ala lääneküljel, spordiväljakute alal. Rajatava korvpalliplatsi alt väljakaevatava pinnasega saab planeerida murukatenditega spordiväljakute alad. Murukivikattega parkla ja tugevdatud muruga parkimisala alt eemaldatavat pinnast saab samuti kasutada täiteks oma kinnistul. Rajatiste ja ehitiste alt tuleb kasvupinnas eemaldada.

1. Olemasolev säilitatav asfaltkatend

- A/B TAB 8   ülekate vastavalt proj. kõrgusmärgile

2. Betoonkivist katend (Kehra mosaiik)

- tasandusliiv H=30mm

- killustikalus fr 16/31 H=150mm või profileeriv killustik

Värvid : hall, kollane, must (laotakse segamini)

3. Murukivist katend

- tasandusliiv H=30mm

- killustikalus fr 16/31 H=150mm või profileeriv killustik

4. Vabakujulisest paekivist katend (k.a trepistikud)

- tasandusliiv H=30mm

- killustikalus fr 16/31 H=150mm või profileeriv killustik

5. Puidust korvpalliplats

- puitkatend (vt. Lõige joonis 6)

- killustik platsi alla fr 16/32 H=150mm

Puitkate rajatakse vähemalt 15 cm paksusele killustikalusele. Kasutatava killustiku fraktsioon peaks olema 16-32 mm. Talastik peaks olema vähemalt kahekordne. 50x150 mm alusprussid peab asetama lapiti tihendatud killustikaluse peale. Nende peale peab serviti panema talad 50x100 mm vahega 500 mm ja nende peale risti veel needsamad talad vahega 500 mm. Talade vahele võib panna vetruvuse parandamiseks vilditükid või ühtlased õhukesed kummiplaadi tükid. Talad ja nende peal olev laudis peab olema püsipuidust. Laua sobiv paksus on 28-33 mm, laudade vahe mitte suurem kui 10 mm, kinnitatakse tala külge küljelt kuumtsingitud vintnaela või kruviga. Laua laius ei tohiks olla üle 100 mm. Kruvide jaoks puurida ca 2cm süvendid, mis hiljem sulgeda puitpunniga. Puitkate lihvida mehaaniliselt. Joonida ilmastikukindla värviga.

Puitkatte ehitamisel tuleb jälgida, et väljaku elastsuses ei toimuks laagide ja tugipostide kohal märgatavaid muutusi. Seetõttu on soovitav kandekonstruktsioonide ja laudkatte kokkupuutepunktide vahele panna igale poole elastset sünteetilist materjali. Umbrohi tõrjeks on killustikaluse ja laudkatte vahele laotatud vett läbi laskev filterkangas.

Enne platsi rajamist paigaldada sidekaablite kõrvale reservtorud. nendele kohtadele, mis jäävad platsi alla.

Platsi kalle 1%.

6. Murukattega palliplatsid (võrkpall, jalgpall)

- siirdmuru

- kasvumuld H=200mm

- liivalus H=150mm

Siirdemuru peab taluma suurt  koormust- sobilik on „pallimuru“

Platsi kalle 1,5%

7. Tugevdatud muru

- kasvumuld+muruseeme H=200mm

- killustikalus fr 16/31 H=150mm

- mineraalne täitepinnas

Tugevdatud muru on vaja rajada kandvale aluspõhjale, mis kannatab ajutist koormust sõiduauto parkimiseks

8. Muru rajamine kasvumulla lisamisega 10cm, muru parandused

(v.a. tugevdatud muru ja palliplatsid)

Külvatav muru peab taluma suurt koormust- sobilik on „pallimuru“

## 3.4 Välisvalgustus

Projekt hõlmab Harjumaal, Keila vallas Laulasmaa külas asuva Kutimuti Lastelaagri elektripaigaldise projekteerimist.

Seletuskiri sisaldab järgmisi insenervõrkude osi:

•	Käiguteede ning mänguplatside välisvalgustus

•	Perspektiivne õhuliini ümbertõstmine

Välisvalgustuse toitepunkt asub hoone olemasolevas peakeskuses, kuhu nähakse ette vajalik kaitse ning juhtimisaparatuur.

Tehnilised näitajad

•	Toitesüsteem				TN-S (L1; L2; L3; PE; N)

•	Toitepinge					3 x 230/400 V

•	Projekteeritud valgustuspunktide arv	17

•	Projekteeritava valgustuse võimsus	1,2 kW

Projekti põhinäitajad

Käiguteed				- 10 lx

Mänguplatsid 				- 20 lx

Valgustuse juhtimine ja toide

Välisvalgustuse liinide kaitseks näha olemasolevasse peakeskusesse ette kolm 6A automaatkaitset. Valgustuse juhtimiseks näha ette keskusesse programmkell ja fotorelee.

Korvpalliväljaku valgustusele näha ette käsitsi juhtimisvõimalus.

Kaablitrassid

Projekteeritud välisvalgustuse toiteliinid on näidatud plaanil.

Välisvalgustuse liini kaabeldus välisvalgustuse postide vahel on projekteeritud  kaabliga MCMK. Kaablid paigaldatakse kogu pikkuses pinnasesse va. teedega  ristumisel kaitstakse kaabel PVC kaitsetoruga vastavalt tee koormusele. Kaitsetorude kogused arvestab töövõtja. Kaablid paigaldatakse sügavusele 0,7m. Ristumisel sõiduteega ja teiste maa-aluste rajatistega on minimaalne paigaldussügavus 1,0 m. Kaevetööd puudele lähemal kui 2m teha käsitsi, mitte vigastada puude juuri. Valgustuspostide sisene kaabeldus teha kaabliga PPJ 3G1,5.

Valgustusseadmed

Valgustite ning kaablite täpsed tüübid ning kogused on näidatud välisvalgustuse skeemil. Analoogtoodete kasutamisel  teha kontrollarvutused nii valgustugevusele kui ka toitekaablile.

Valgustusmastid

Valgustuspostidena kasutatakse tsingitud metallkoonusmaste kõrgusega 6m. Mastid on varustatud betoonjalaga ja sulavkaitsmetega.

Maandus- ja potentsiaaliühtlustussüsteem

Valgustite ja kõrvalised juhtivad osad on maandatud kaabli kaitsejuhi kaudu maandusega, milleks kasutatakse toitekaabli PE soont. Teatud distantsi tagant, mis on toodud plaanil, teostatakse kordusmaandus. Postide maandusena kasutatakse 2m pikkust vasetatud vertikaalelektroodi, mis ühendatakse vaskjuhtmega posti külge. Võib kasutada ka spetsiaalseid maandusseadmete komplekte.

Olemasolevate trasside ümbertõstmine

Hetkel asuvad kinnistul Eesti Energia õhuliinid mis on kavas ümber paigutada (koostatakse eraldi projekt).

Välialade plaanil näidatud õhuliinid on kavas asendada kaabelliinidega. Ümberpaigutamise projekteerimise aluseks on Eesti Energia võrkude ümberehituse tehnilised tingimused nr. 194259 (Vt lisa 1). Käesoleva projektiga on näidatud kaabelliinide uus perspektiivne trass.

# 4. TÖÖDE MAHTUDE TABEL

| Jrk. Nr. | Nimetus | Ühik | Hulk |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KATENDID |  |  |
| 1. | Ol. oleva asfaldi ülekate | m² | 1030 |
|  | - millest on punaseks värvitud korvpalliplats | m² | 120 |
| 2. | Betoonkivist katend | m² | 415 |
|  | - tasandusliiv H=30mm |  |  |
|  | - killustikalus fr 16/31 H=150mm või profileeriv killustik |  |  |
| 3. | Murukivist katend | m² | 91 |
|  | - tasandusliiv H=30mm |  |  |
|  | - killustikalus fr 16/32 H=150mm või profileeriv killustik |  |  |
| 4. | Vabaõhuteatri vabakujulisest paekivist katend | m² | 50 |
|  | - tasandusliiv H=30mm |  |  |
|  | - killustikalus fr 16/31 H=150mm või profileeriv killustik |  |  |
| 5. | Puidust korvpalliplats |  |  |
|  | - puitkatend (vt. Lõige joonis 6) | m² | 540 |
|  | - killustik platsi alla fr 16/32 | m³ | 90 |
| 6. | Äärekivid |  |  |
|  | - äärekivi H=200mm | m | 93 |
|  | - äärekivi H=300mm | m | 60 |
| 7. | Murukattega palliplatsid (võrkpall, jalgpall) | m² | 1222 |
|  | - siirdmuru |  |  |
|  | - kasvumuld H=200mm |  |  |
|  | - liivalus H=150mm |  |  |
| 8. | Tugevdatud muru | m² | 145 |
|  | - kasvumuld+muruseeme H=200mm |  |  |
|  | - killustikalus fr 16/31 H=150mm |  |  |
|  | - mineraalne täitepinnas |  |  |
| 9. | Muru rajamine kasvumulla lisamisega 10cm, muru parandused (v.a. tugevdatud muru ja palliplatsid) | m² | 1635 |
|  | PIIRDED |  |  |
| 1. | Vabaõhuteatri vabakujulistest paekividest müüritis (kivid seotud tsementmördiga) H=300 | m | 5x8,8 |
|  | - killustikalus fr 16/31 min H=200mm või profileeriv killustik | m² | 30 |
| 2. | Betoonist tugimüür H=300mm | m | 35,3 |
| 3. | Immutatud puidust istmed müüridel (vt joonis 5, 6) | m | 45 |
| 4. | Võrgust paneelaed H=4m | m | 20 |

|  | SPORDIVAHENDID |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Korvpallikonstruktsioon täiskasvanutele TipTipTap OÜ, Kood: KPK02, , www.tiptiptap.ee | tk. | 2 |
| 2. | Jalgpallivärav 2x3m koos võrguga TipTipTap OÜ, Kood: JPV02, www.tiptiptap.ee | tk. | 2 |
| 3. | Võrkpalli metallpostid hülsside ja võrguga TipTipTap OÜ, Kood: SS100, www.tiptiptap.ee | Kompl. | 1 |

|  | VÄIKEVROMID |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pargipink seljatoe ja betoonjalgadega RAE TipTipTap OÜ, Kood: IPPB03, puitosad värvitud oranžiks | tk. | 7 |

# Põhiseadmete loetelu

| Jrk. nr. | Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Ühik | Kogus | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALGUSTID |
| 1 | Pos. V1, Välisvalgusti HELLUX 130, IP65, tänavavalgustus optika, valgusallikas: metallhaliidlamp, HIT 50W, 3000 K, 4150 lm | tk. | 9 |  |
| 2 | Pos. V2, Välisvalgusti HELLUX 130, IP65, tänavavalgustus optika, valgusallikas: metallhaliidlamp, HIT 70W, 3000 K, 6300 lm | tk. | 2 |  |
| 3 | Pos. V3, Välisvalgusti HELLUX 130, IP65, tänavavalgustus optika, valgusallikas: metallhaliidlamp, HIT 100W, 3000 K, 9000 lm | tk. | 6 |  |
| MASTID |
| 4 | Tsingitud metallkoonusmast, kõrgus = 6m, betoonjalaga, sulavkaitsmega | tk. | 17 |  |
| 5 | Maandusseade mastile | kompl. | 7 |  |
| MUUD SEADMED |
| 6 | B6 automaatkaitse olemasoleva peajaotuskesusesse PJK | tk. | 3 |  |
| MAGISTRAALKAABLID |
| 7 | Vaskkaabel MCMK 2x2,5/2,5 | m | 100 |  |
| 8 | Vaskkaabel MCMK 2x6/6 | m | 300 |  |

Märkused:

1. Muud vajalikud seadmed ja materjalid arvestab töövõtja.

Koostas M. Mäevere

Seletuskirja koostas: