Seletuskiri

Antud projekti tellijaks on kinnistu omanik Siim Tõnisson.

Projekteerimise aluseks on alljärgnevad dokumendid:

Projekt arvestab AS Tallinna Vesi Tehnilisi tingimusi 27.06.11 PR/1133988-1.

EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine;

EVS 846:2003 Kinnistu kanalisatsiooni projekteerimine;

RIL 77-1990 “Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend

Projektiga nähakse ette kinnistule veesisend ja reoveekanalisatsiooni ühendus Lehtla tänava ühistorustikest.

Olemasolev olukord

Veevarustus

Kinnistu õuel paikneb elamu veevõrguga ühendatud pumplaga kaev.

Reoveekanalisatsioon:

Piirkonna kanalisatsioon on lahkvoolne. Kinnistu kanaliseerub elamu kõrval asuvasse reoveekogumiskaevu.

Projektlahendus

Projekteeritud torustikud on plastmassist.

- Veevarustus (V1, V11)

Kinnistu projekteeritud arvutuslik majandus-joogivee tarbimine:

Qarv = 0,45m³/d;

qarv = ca 0,22l/s

Kinnistu veesisenditorustik PE Ø32mm PN10 signaalkaabliga paigaldatakse sügavusega 1,8m toru peale.

Ol. oleva tänavatorustikuga Ø150mm ühendatakse veesisend sadula abil. Liitumispunktiks LP saab spindlipikenduse ja kapega peakraan (äärikkummikiilsiiber) DN25 PN10 tänava alal kinnistu piiri ääres. Elamu vundamendis ja põrandas paigutatakse toru veetihedasse korrosioonikindlasse kaitsehülssi.

Veemõõdusõlm (VMS) on projekteeritud esimese korruse tualettruumi, mis asub tänavapoolse välisseina taga ning vastab „Veemõõdusõlmede ehitamise, kasutamise ja veearvestite paigaldamise eeskirjadele“.

Torustiku armatuur peab olema ISO 9001 standardi kohane.

Enne ekspluatatsiooni lubamist teha veetorustikule läbipesu, veetihedusproov 10atm ning saneerimine.

Peale veetorustiku ekspluatatsiooni lubamist tuleb pumbakaevu süsteem lahti ühendada maja siseveetorustikust AS Vesi poolt plommitud siibriga.

Pumbakaevu vesi jääb kinnistu kastmiseks ja autode pesuks.

2. Reoveekanalisatsioon (K1, K11)

Kinnistu projekteeritud arvutuslik reoveekanalisatsiooni koormus on:

Qarv = 0,45m³/d;

qarv = ca 1,8l/s

Reoveekanalisatsiooni eelvooluks on tänava ühisreoveekanalisatsioonitorustik Ø200mm. Ühinemiskohta paigutada teleskoope plastvaatluskaev Ø400mm malmkaanega P =40t.

Kinnistu piirist 0,3m kaugusele tänava alale on ühendustorule ette nähtud mõtteline liitumispunkt LP. Ühendustorustik PVC1 Ø160mm SN8 omab normikohast kallet, paikneb allpool külmumispiiri.

Ol. olev reoveekogumiskaev saneerida ning sinna paigutada normikohase tihendamisega plastvaatluskaev Ø400mm, mis ühendada veetihedalt projekteeritud torustikuga.

Läbiminek vundamendist ning torude ja kaevude ühendused peavad olema veetihedad.

Enne ekspluatatsiooni lubamist teostada torustiku 	läbipesu ja veetihedusproov.

Kinnistul puudub sadevete ja drenaaži eelvool.

Kinnistu sadeveed imbuvad tema murupindades

3. Mullatööd

Tänaval tuleb tagasitäide teostada 30cm paksuste tihendatud liivse pinnase kihtidega  (tihenduskoefitsient K =0,98) kuni teekatte aluskonstruktsiooni alumise piirini.

Kinnistu sees muru alal torukaeviku tagasitäide kividevaba tihendatud kohaliku mineraalse pinnasega.

Ristumisel maaaluste kommunikatsioonidega lähtuda nende valdajate ettekirjutustest.

4.Keskkonnakaitselised abinõud

Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval asuval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, nõuetele.

Tänaval ümbritseda töötsoon ohutuspiiretega ja ehitusaegsete liiklusmärkidega.

Teekate taastada endises kvaliteedis

Peale ehitustööde lõppu taastada piirdeaed, vedada ära jääkehitusmaterjalid ja ehituspraht, kõrvaldada ajutised liiklusmärgid ja ohutuspiirded, planeerida pinnas, külvata muru ning rullida.

Projekteerija Ants Laasfeld

5. Materjalide ja tööde põhimahud

5.1. Veevarustus (V1, V11)

- veesisenditoru: PE Ø32mm PN10 signaalkaabliga  (rullis tõmmatud)                   ca10m

-  liitumispunkt (LP) spindlipikenduse ja kapega peakraan

(äärikkummikiilsiiber) DN25 PN10       						1tk

-  sadulühendus Ø32mm/150mm PN10						            1tk

-  roostekindel veetihe läbindushülss Ø63mm elamu vundamendis			1tk

- veetorustiku läbipesu, surveproov 10atm, saneerimine                                              töö

Tualettruumi projekteeritud veemõõdusõlm (VMS)

-  veearvesti DN15mm PN10 (AS Tallinna Vesi poolt) 				1tk

- elamu elektrikilpi maandatud roostekindel konsool				            1tk

-  kuulkraan DN20mm PN10							             2tk

- tagasilöögiklapp DN20mm  PN10						 	 1tk

- tühjenduskraan DN15mm PN10						 	 1tk

5.2 Reoveekanalisatsioon (K1, K11)

- kanalisatsiooni plastmuhvtoru Ø160mm SN8		                                               ca 8m

- teleskoopne plastvaatluskaev Ø400/315-160, H < 2 m malmkaanega P = 40t    	  1tk

- plastvaatluskaev Ø400/315-160, H < 2 m malmkaanega paigaldamisega

ja normikohase tihendamisega saneeritud reoveekogumiskaevu			   1tk

- torude ja kaevude veetihe ühendamine			                                       töö

- torustiku läbipesu ja normikohane veetihedusproov				                töö

Lehtla tänav   Lehtla tn ühisveetorustikust

12 – 11   12 – 11

Töö nr 12 – 11

Eramu tualettruumi projekteeritud VMS skeem

Tualettruum – veemõõdusõlm VMS

Lehtla tn 5       Lehtla tn    V 1    V1    V 1

PE Ø32mm   signaalkaabliga

PE Ø32mm   signaalkaabliga

Kinnistu aadressiga Saue Lehtla tn 5

Lehtla tänav   Lehtla tn ühisveetorustikust

Lehtla tänav   Lehtla tn ühisveetorustikust

12 – 11   12 – 11

Töö nr 12 – 11

Tualettruum – veemõõdusõlm VMS

Lehtla tn 5       Lehtla tn    V 1    V1    V 1

PE Ø32mm

Kinnistu aadressiga Saue Lehtla tn 5

tagasilöögiklapp DN 20 PN10

kuulkraan DN20 PN10

tühjenduskraan DN15 PN10

veearvesti DN15

veearvesti DN15

eramu elektrikilpi maandatud

korrosioonikindel konsool