SELETUSKIRI

I	Üldosa

Projekti koostamise aluseks on kehtestatud detailplaneering, TeeMaa Projekt OÜ poolt koostatud maa-ala plaan tehnovõrkudega (töö 3-2006) ning tehnovõrkude liitumisdokumendid.

II	Asendiplaaniline lahendus

Väikeelamu asukoht vastab detailplaneeringu hoonestustingimustele. Hoone on paigutatud tänavast 8,0 m kaugusele.

Elamu juurde viib krundi ulatuses ette nähtud jalgtee ja garaaži juurdesõidutee, mille kõrvale paigutatakse prügikonteiner.

Krundi hoovipoolsele alale on planeeritud lahtine terrass välikaminaga ning iluaed.

Krundi tänavapoolsetele piiridele rajatakse 1,5 m kõrgune telliskivipostidel puitliistaed, ülejäänud piiridele 1,5 m kõrgune tüüp-võrkpiire.

III	Mahuline lahendus

Hoone on kahekorruseline lameda katusega ristkülikukujulise põhiplaaniga.

Väikeelamu mahuline lahendus ja väliskujundus vastavalt hoonestustingimustele on neutraalse iseloomuga, mis arvestab piirkonna omapära ning sobitub lähimasse ümbruskonda.

Esimesele korrusele on projekteeritud tuulekoda, esik-hall WC-ga, avar elutuba kaminaga ja köök-söögituba, saunaruumid, garaaž ja keskkütteseade ruum.

Teisele korrusele on ette nähtud rõdu-hall, WC, vannituba ja neli magamistuba.

### IV	Konstruktiivne lahendus

1.	Vundamendid  - väikeplokkidest paksusega 40 ja 30 cm. Soovitav valada r/betoonvöö koos aluspõrandaga. Tehnovõrkude sisendused on määratud asendiplaanil ning täpsustatakse ehituse käigus.

- Välisseinad – paksusega 40 cm, väikeplokkidest 25 cm krohvituds, soojustuseks vahtpolüstirool.

- Siseseinad  -  kandvad väikeplokkidest 20 cm ja 30 cm, vaheseinad 10 cm kipsplaatidest metallkarkassil, täidetud kivivillaga.

- Vahelaed – monteeritavatest r/betoonpaneelidest või monoliitsest r/betoonist, sissepääsu ja rõdu osades puittaladel.

- Katusekonstruktsioon ja -kate – katuslagi r/betoonpaneelidel soojusplaat 10 cm, keramsiitbetoon kalle moodustamiseks 15-20 cm, katteks pehmerullmaterjal.

- Põrandad – tihendatud liiv-kruusaalusele 20 cm valatakse võrguga armeeritud betoonaluspõrand 12 cm + põrandakate 3 cm vastavalt tellija soovile. Raudbetoon vahelaepaneelidele asetatakse põrandakattematerjal tasanduskihile.

7.	Trepid  -  välistrepid raudbetoonist, kaetud klinkerplaatidega. Sisetrepp on puidust.

### V	Küte ja ventilatsioon

Elamus on ette nähtud lokaalne gaasiküte.

Hoones on kaks korstent suitsu- ja õhulõõridega, millede kaudu toimub saunakerise, kütteseade ja kamina suitsu eemaldamine ning ruumide ventilatsioon. Osa ruume ventileeritakse akende ning välisseinas asuvate ventilatsiooniavade kaudu.

### VI	Veevarustus ja kanalisatsioon

Veevarustus on lahendatud olemasoleva veetorustiku baasil. Heitveed juhitakse tänava kanalisatsioonivõrku.

VII	Elektrivarustus

Lahendatud vastavalt EE AS Jaotusvõrgu tehnilistele tingimustele. Peakaitse on 3(20 A.

VIII	Tuleohutus

Hoone tulepüsivusklass on TP3.

Elamu tuleohutuse tagamise põhimõtted

Elamu projekteerimisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest:

- siseministri 08.09.2000 a. määrus nr 55 „Tuleohutuse üldnõuded”

- Vabariigi Valitsuse 27.10.2004.a. määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutuse nõuded”

- Eesti standard EVS 812-2:2002 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid”.

- Eesti standard EVS 812-2:2002 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Küttesüsteemid”.

Üldplaan

Elamu paikneb rohkem kui 4 m kaugusel kõigist piiridest ja rohkem kui 10 m teistel kinnistutel asuvatest hoonetest. Naaberkruntidel asuvate hoonete tulepüsivusklassiks on TP3.

Tuletõrje juurdesõiduteed hoonetele

Juurdesõiduteeks on üldkasutatav juurdesõit.

Päästemeeskonnale on tagatud ehitisele piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ette nähtud päästevahenditega hoone neljast küljest.

Evakuatsioonilahendus

Evakuatsioon toimub esimesel korrusel asuvate välisuste ja akende kaudu ning eii põhjusta ohtu evakueeruvatele ehitise kasutajatele.

Pääsud pööningule ja katusele

Hoone katusele pääseb luugi 600x800 mm kaudu, mis asub elamu trepihallis.

Kütteseadmete tuleohutus

Elamule on planeeritud gaasikeskküte, kamin ja saunakeris.

Korstna ja küttekollete tuleohutus tagada vastavalt EVS 812-3:2002.a. „Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid” nõuetele.

Hoonele on projekteeritud kaks telliskorstnat, millele paigaldatakse vastavalt nõuetele puhastusluugid. Põlevast ehitisosast nagu vahelaest või katusest läbiminekul, samuti põlevmaterjalist tarindiosa (nagu vaheseina) ja suitsulõõri seina ühenduskohale paigaldatakse 100 mm paksune kiht mittepõlevat soojustusmaterjali, näiteks kivivilla, mahukaaluga vähemalt 100 kg/m3 ning paakumistemperatuuriga vähemalt 900 °C. Suitsukorsten ulatub katusekatte pinna suhtes nii kõrgele, et tagatakse küllaldane tuleohutus ja tõmme, so 0,8 m.

Koldeesine põrandakate peab vastama EVS 812-3:2002.a. punktile 5.3.5.

Põlevast ehitisosast läbimineku kohta tuleb esitada kaetud tööde akt.

Autonoomne tulekahjusignalisatsioon, tulekustutus- ja piksekaitse

Elamu varustatakse vähemalt ühe autonoomse tulekahjusignalisatsiooni anduriga, mis asub elamu trepihallis.

Elamu varustatakse vähemalt ühe 6 kg pulberkustutiga.

Hoone piksekaitse projekteerimisel tuleb lähtuda Eesti projekteerimisnormidest EPN 10.14 „Ehitiste tuleohutus. Osa 14. Piksekaitse”.