DOKUMENTIDE LOETELU

| EN-A | Kausta tiitelleht | 05.04.12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EN-B lk 1 | Dokumentide nimekiri | 05.04.12 |  |
| EN-B lk 2 | Materjalide ja tööde spetsifikatsioon | 05.04.12 |  |
| EN-B lk 3 | Seletuskiri | 05.04.12 |  |
| EN-TT | Elioni telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 18071595 | 15.11.11 | Kehtivad kuni 14.11.2012 |
| EN-01 | Asendiplaan | 05.04.12 |  |

# MATERJALIDE JA TÖÖDE SPETSIFIKATSIOON

| 1 | Kaablikaitsetoru | diam 100mm, A-klass, Upotel, punane | m. | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hülss | diam 110mm, metall | tk. | 2 |
| 3 | Kaartoru | diam 100mm, A-klass, painduv, 45-kraadi | tk. | 2 |
| 4 | Kaartoru | diam 100mm, A-klass, painduv, 90-kraadi | tk. | 2 |
| 5 | Liivapadi |  | m3. | 1 |
| 6 | Märkelint |  | m. | 30 |
| 7 | Kaevetööd | kaevamine, täitmine, taastamine | m. | 30 |
| 8 | Teostusjooniste koostamine |  | kpl. | 1 |
| Kõik mahtude loendis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes. |

SELETUSKIRI

Käesolevas projektis antakse lahendus aadressile  Tallinn projekteeritava korterelamu sidevarustuse lahendus – side liitumine Elioni sidekanalisatsiooniga.

## Projekti lähteandmed, standardid ja seadused

Projekteerimise lähtealusena on kasutatud:

- Eelprojekti koondvõrkude plaani, koostatud Plesart Stuudio OÜ poolt, töö nr 13EP-2011, koostatud 16.02.2012;

- Elion Ettevõtted AS poolt väljastatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 18071595;

Projekti koostamise aluseks olevate üldiste normide loetelu:

- Ehitusseadus;

- Elektriohutusseadus;

- Elektroonilise side seadus;

- Tuleohutuse seadus;

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. septembri 2010. a määrus nr 67 „Nõuded ehitusprojektile“;

- EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt“;

- EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2. Põhiprojekti ehituskirjeldus“;

Projekti koostamise ja sidekanalisatsiooni ehitamise aluseks olevate normide loetelu

- EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt“;

- EVS 843:2003 „Linnatänavad“;

- Elioni juhendid (http://arikliendid.elion.ee/arendajale/liinirajatiste-nouded)

Olulisemate kvaliteedinõuete loetelu:

- Hoone tehnosüsteemide RYL 2002. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded.  II. osa“;

- ST-kartoteek (soomekeelne elektri projekteerimist käsitlev kartoteek).

## Üldist

Projekti koostamisel on lähtutud Elion Ettevõtted AS poolt väljastatud telekommunikatsioonialastest tehnilistest tingimustest nr. 18071595.

## Lahendus

Projekteeritava hoone side sisestus võetakse olemasolevast Elion Ettevõtted AS-le kuuluvast   tänaval asuvast sidekaevust nr 10017. Side sisestus teostatakse 1-avalise 100mm läbimõõduga A-klassi Upotel toruga. Toru ots tuuakse kuni hoone elektrikilbiruumini.

Projekteeritud sidekanalisatsioonil on kaks 90-kraadist pööret ja kaks 45-kraadist pööret. Teostada need võimalikult laugetena. Sisenemine majja teostada 45-kraadise nurga all, et välistada pinnasevete päästemist hoonesse sidekanali augu kaudu.

Rajatav sidekanalisatsioon jääb Tellija omandisse ja sidekaev kliendile kuuluva liiniosa alguspunktiks.

Sidekaabli mahu määrab ja paigaldab Elion, vastavalt kliendi poolt tellitavatele toodetele.

## Kaablite paigaldus

Kaablid paigaldatakse 1,0m sügavusele. Kasutada A-klassi (rõngasjäikus 16kN/m2) kaablikaitsetorusid. Kaevendis peab olema plasttoru all ja peal 100 mm paksune liiva- või täitepinnase kiht, mis ei sisalda kive ega ehitusprahti. Plasttorust 30 cm kõrgusele paigaldatakse trassi hoiatuslint. Kuna sidekanalisatsioon paigaldatakse olemasoleva elektrimaakaabli lähedale, kaevetööde korraldamisel juhinduda Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.12.2006 määrus nr 99 ”Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord” (RTL, 20.12.2006, 89, 1657) nõuetest.

Välisvõrgu planeerimisel teiste tehnovõrkude suhtes lähtutakse standardist EVS 843:2003. „Linnatänavad”.

## Ehitustööde dokumenteerimine

Ehitustööd dokumenteeritakse vastavalt Ehitusseaduses ja Elektri-ohutusseaduses ning nendest tulenevatest seadusandlikes aktides sätestatud korrale. Peale pinnasetööde lõpetamist teostada toru läbitavuse kontroll. Peale ehitustööde lõpetamist koostada teostusjoonised.