Seletuskiri Kesk-Ameerika 3 katuse renoveerimise kohta

Hoonel on eterniitkattega viilkatus kelba mõõtudega ligikaudu 60x7m. Pööningu soojustuseks on räbu/šlakk. Läbi katuse on ehitatud silikaattelistest ventilatsioonikorstnad küljemõõtudega ligikaudu 0,5x1,7m (12tk).

Hoone puidust katusekonstruktsioon (toolvärk ja sarikad) on kohati saanud vee- ja niiskuskahjustusi ja vajab osalist (~20%) väljavahetamist. Korstende ülemiste ridade kivid lahti või varisenud.

Pakkumises arvestada ja esitada:

-olemasoleva katuse kattematerjali ja roovi eemaldus ja utiliseerimine  (eterniitplaadid, roovitus ja tuulekastid);

-katuse kandekonstruktsiooni kahjustunud osade asendamine ja eemaldatud konstruktsiooni utiliseerimine;

-korstna pitside taastamine ülemiste kiviridade ulatuses (ülemised 2-3 rida);

-sarikate täiendav kinnitamine laepaneelide külge perfolindiga vastavalt sõlme joonisele (vajalik kuna plekk katus kergem ja lendab muidu tuulega ära);

-olemasoleva konstruktsiooni kinnituste kontroll ja vajadusel täindav kinnitamine;
-rihitud ja asendatud sarikatele roovituse ehitus ja aluskatte paigaldus. Classic profiiliga kattepleki paigaldus;

-korstende veetihe katmine plekkidega täies mahus;

-tuulekastide ehitus ja värvimine;
-vihmaveesüsteemi tarne ja paigaldus;
-katusele lumetõkke torude paigaldus ja harjale karabiinikinnitus toru paigaldus;

-pööningule puistevilla paigaldus 300mm ja tuuletõkkeplaadi tuuletihe paigaldus sarikate vahele perimeetil laiusega 1,2 m;

-käigutee ehitus trepikodade luukide vahele, tuletõrjenõuetele vastavate metallkonstruktsioonis katuseluukide ehitus trepikodade kohale.