Elektriga seotud tööd

| ∑ | tuba | B203 | B205 | B228 | B422 | B423 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | pindala m2 | 15,8 | 15,7 | 15,9 | 15,8 | 15,8 |
|  | remonditava toa elektrisüsteemi eraldamine, naabertoa elektrivarustuse taastamine/säilitamine | X |  | X |  | X |
|  | vanade laelampide, pistikupesade, lülitite, plekktooside mahavõtmine | X | X | X |  | X |
|  | uute laevalgustuse juhtmete / tooside paigaldamine (paneeli sisse, krohvi alla), kuni korrusekilbini 1)* | X | X | X |  | X |
|  | uute 220V elektrijuhtmete / tooside paigaldamine (krohvi alla) kuni korrusekilbini 1)* | X | X | X |  | X |
|  | installatsioonitorude paigaldus 1)* | X | X | X |  | X |
|  | laelampide paigaldus 3)* | X | X | X | X | X |
|  | pistikupesade ja lülitite paigaldus 4)* | X | X | X | X | X |
|  | Tööde mahud |  |  |  |  |  |
| 108 | tooside süvistatud paigaldus (tk) | 12 | 33 | 32 |  | 31 |
| 7 | tooside pinnapealne paigaldus (tk) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 78+20 | juhtme süvistatud + paneeli kanalisse paigaldus (m) | 16+5 | 21+5 | 23+5 |  | 18+5 |
| 87+7 | juhtme pinnapealne + karbikusse paigaldus (m) | 11+7 | 20 | 15 | 12 ]* | 29 |
| 38 | montaazitoru süvistatud paigaldus (m) | 8 | 8 | 15 |  | 7 |
| 128 | ühendamised (harukarp, lüliti, pistikupesa) (tk) | 20 | 29 | 26 | 26 | 27 |
| 7 | karbiku paigaldus (m) | 7 |  |  |  |  |
| 30 | aukude puurimine laepaneeli sisse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Materjalikulu | B203 | B205 | B228 | B422 | B423 |
| 108 | krohvialused montaazitoosid (tk) | 12 | 33 | 32 |  | 31 |
| 7 | pinnapealsed harukarbid (tk) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 5-ne raam (tk) | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 11 | 3-ne raam (tk) | 1 | 4 |  | 2 | 4 |
| 1 | 2-ne raam (tk) | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 1-ne raam (tk) | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | 2-ne lüliti (tk) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | ~220V sisu (tk) | 17 | 24 | 23 | 23 | 24 |
| 29 | 2xRJ45 sisu (tk) | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 9 | krohvialuse toosi kaaned (tk) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 187 | montaazijuhe 3x1,5 (m) | 39 | 46 | 43 | 6 | 52 |
| 5+2 | karbik õhem + paksem (m) | 5+2 |  |  |  |  |
| 13 | karbikutoosid (tk) | 13 |  |  |  |  |
| 15 | laelambid 3)* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

1)* vastavalt elektripaigaldise ja montaaziskeemile

]* sellest 5m juhet olemas

3)* luminofoorlambid Modul T8 2x36W, kõrgsagedusega, valge (EVG 236)

4)* Berker M2 valge