korterelamu

fassaadide

ja katuse renoveerimise

eelprojekti seletuskiri

Seletuskiri trükitud 04.02.09.a. Seletuskiri on ettenähtud kasutada koos projekti graafilise osaga. Seletuskirja ja graafilise osa vasturääkivuse puhul pöörduda lahenduse saamiseks projekteerija poole.

1. ÜLDOSA.

Töö nr. 0905.

Käesolev projekt on koostatud olemasoleva 2.korruselise väikeplokkelamu fassaadide renoveerimiseks. Renoveerimistööde raames paigaldatakse fassaadidele lisasoojustus. Samaaegselt fassaaditöödega korrastatakse ka katusekattekonstruktsioonid ja sadevete ärajuhtimissüsteemide sisse ja väljaviigud.

Tööde käigus on ettenähtud korrastada ka maja kõik kolm tuulekoda.

  - Projekti tellija:

Keila vald, Lehola küla; Harju maakond

  - Projekteerija:

1.3. Ehitusobjekti üldandmed

Objekti nimetus: 2-korruseline väikeplokkelamu

Renoveeritava osa fassaadi kõrgus ulatub maapinnast 9,21m.

Otsaseina pikkus 55,36m ; esifassaadi pikkus 77,92m.

Tulepüsivusklass TP1

Põhiline kandekonstruktsioon: väikeplokksein

Hoonel on madalvundament

Katuse tüüp: lame

Katusekatte materjal: SBS bituumenkate

Ehitusalune pind: 1051m²

Kütte liik: tsentraalküte

Trepikodade arv: 6

Suletud netopind: 2380,7 m²

Hoone maht 8426 m3

Korruselisus: 2 korrust

1.4. Ehitusobjekti lühikirjeldus

Teostati olemasolevate renoveeritavate fassaadi visuaalne ülevaatus. Ülevaatuse käigus avariiohtlike konstruktsioone ei avastatud. Enne ehitustöödega alustamist tuleb kontrollida olemasoleva krohvikihi nakketugevus aluskonstruktsioonidega. Aluse ettevalmistustööde käigus tuleb lahtine ja ebatasane krohv fassaadidelt puhastada. Olemasoleval lamekatusekonstruktsioonil tuleb pealiskihid lammutada projektis näidatud ulatuses.  Kattekihtide lammutustööd tuleb teostada nii olemasolevaid kandekonstruktsioone ja nende kinnitusi ei kahjustataks. Uued katusekonstruktsioonid ehitada vastavalt projektis kirjeldatud mahule.

Kui projektis pole kirjeldatud mõnda sõlmelahendust, mis on projektis kirjeldatud lahenduse teostamiseks möödapääsmatu, tuleb lahenduse saamiseks pöörduda projekteerija poole enne ehitamise algust.

Hoone ehitustööde käigus elamu olemasolevaid fassaade kahjustada ei ole lubatud. Kui katusekonstruktsioonide avamise käigus selgub, et joonistel näidatu ei lange tegeliku olukorraga kokku, tuleb sellest koheselt informeerida projekteerijat, et saada täpsustatud lahendus ja juhised.

1.5. Remonditööde eesmärgid ja mahtude lühikirjeldus

- Korrastada ja soojustada korruselamu fassaadid (U≤0,22 W/(m2K)), uuendada akende veeplekid, uuendada sadeveesüsteemide kinnitused, uuendada soklisillutisriba.

- vahetada kõik projekti alustamise hetkel vahetamata aknad energiasäästlike akende vastu, mille avatäite kompleksne soojusjuhtivus paigaldatuna on U≤1,10 W/(m2K) ning paigaldama need soovituslikult soojustuse tasapinda või olema korterelamu kõik aknad eelnevalt vahetanud soojapidavamate akende vastu.

- Osa sissepääse hoonesse ehitatakse kinni, soojustatakse ning viimistletakse fassaadi/sokli seinaga tasa.

- Hoone ventilatsiooni parandamiseks ventilatsiooniavadega aknaid.

- Soojustama ja rekonstrueerima korterelamu katuse (soojusjuhtivuse taotlustasemega U≤0,15 W/(m2K).

- Teha kõik projekti kvaliteetseks realiseerimiseks ettenähtud viimistlustööd.

- Soojustada keldri lagi.

- Ehitada kinni korterelamu lodžad. Lodžade kinniehitamine vastavalt KÜ Lehola 4 üldkoosolekul otsustatud lahendusele, mis kooskõlastatakse projekteerijaga.

Töövõtja peab enne hinnapakkumise tegemist objekti üle vaatama, vajadusel tegema kontrollmõõtmised (veendumaks ehitusmahtude ja mõõtude vastavusest projektile). Detaile eelnevalt enne kontrollmõõtmiste teostamist tükeldada ei ole lubatud. Ehitustööd tuleb teostada vastavalt projekti realiseerimiseks vajalikus mahus, juhul kui käesoleva projekti raames ei ole lahendatud mõnda sõlme või konstruktsiooni, mis on ehitamise teostamiseks möödapääsmatu tuleb see välja selgitada enne ehitamise algust ja teavitada sellest projekteerijat ja KÜ Lehola 4 esindajat. Puuduv sõlmekonstruktsiooni lahendus lepitakse kokku enne ehitamise algust. Pärast vajalike puhastustööde teostamist tehakse vajalikud ehitustööd vastavalt projektile ja kehtivatele ehitusnormidele või kokkulepitule. Kõik töömahud kooskõlastada eelnevalt KÜ Lehola 4 esindajaga. Täpsed realiseeritavad töödemahud fikseeritakse ehitaja ja ehitustööde tellija vahelise töövõtulepinguga.

1.6. Remonditööde teostamisel esitatavate kvaliteedinõuete loetelu. Garantiinõuded materjalidele ja tööle

Remondi ja renoveerimistööde raames tehtavaid ehitustöid tuleb teha vastavalt kehtivate või seletuskirjas ja joonistel mainitud määruste, normide ning HEA EHITUSTAVA ehitusreeglite kohaselt, järgides omaniku järelvalve ja projekteerija nõudeid. Ehitustöödel juhindutakse Maa RYL 2000, Tarindi RYL2000, Viimistlus RYL2000 kvaliteedi nõuetest. Värvimistööd tehakse vastavalt Maalritööde RYL 2001 kohaselt. Kõik materjalid peavad olema varustatud toote tehniliste näitajate sertifikaatide ja selle kvaliteeti ja vastavust (sobivust) tõestavate dokumentidega, tervisekaitse ja päästeameti sertifikaatidega. Tööde teostus peab olema sellisel tasemel, et oleks tagatud materjalide tehnilistes tingimustes esitatud garantiiaeg. Teostatavatele töödele antav garantiiaeg lepitakse kokku töövõtja ja tellija (KÜ Lehola 4) vahelise lepinguga. Kui see pole kokkulepitud teisiti, siis tuleb ehitustöödele anda garantiiaeg, mis on sätestatud kehtivas EHITUSSEADUSES vähemalt 2 aastat. Seletuskirjas ja tööjoonistel kirjeldatu lahknemisel tuleb lahenduse saamiseks pöörduda projekteerija poole.

Töös kasutatavad ehitusained ja –materjalid peavad olema dokumentidele vastavad. Kasutatavad ehitusmaterjalid tuleb ehitusel ladustada selliselt et nende kvaliteet ei halveneks. Kasutatavad töövahendid, masinad ning abiseadmed peavad olema eesmärgikohased ja vastama materjalide õige töötlemise ja tööohutuse nõuetele. Töö tegemist mõjutavad asjaolud tuleb selgeks teha enne tööde alustamist. Töötingimusi ja muid töötegemist mõjutavaid asjaolusid tuleb selgitada varakult enne töö alustamist. Kuna ehitustöödel on tegemist olemasoleva korruselamuga, siis tuleb kõik mõõdud eelnevalt täpsustada ehitusobjektil.

Olemasolevaid ja uuendamisele mittekuuluvaid konstruktsioone ja nende viimistlusi kahjustada ei ole lubatud ning peab säilitama nende esialgse seisukorra. Nimetatud konstruktsioonide rikkumisel tuleb need taastada esialgsel kujul.

2. ARHITEKTUUR.

2.1. Taotlused ja eesmärgid. Põhikontseptsioon. Valitud lahenduse lühike põhjendus.

Elamu fassaadi remonditööde lahendus on kooskõlastatud  korteriühistu esindajatega. Remonditööde eesmärgiks on korrastada elamufassaadid, soojustada elamu välisseinad, teha komplekslahenduse paigaldamisega kaasnevad krohvi ja värvimise tööd vastavalt värvilahendusele , korrastada sadevete äravool peasissepääsude varikatuselt ja katuselt. Fassaadi kapitaalremondi raames funktsionaalseid muudatusi ettenähtud ei ole.

Fassaaditööde käigus uuendatakse elamu värvid, säilitatakse olemasoleva elamu arhitektuurne ilme. Elamu viilkatuse lahendus on kooskõlastatud  korteriühistu esindajatega. Remonditööde eesmärgiks on korrastada elamu katusekonstruktsioonid, soojustada elamu katus ja tagada selle veepidavus ning sadevete äravool.

2.2. Tuleohutus

TP1 klassi hoone uue fassaadikatte valikul tuleb jälgida et fassaadikate sobiks ja oleks lubatud kasutada ettenähtud tuleohutusnormidele vastavalt.

TP1 korruselamu fassaadikattele esitatakse Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004.a. määrusega nr.315 järgmised nõuded:

TP1-klassi ehitise välissein peab vastama vähemalt klassile B-s1,d0. Soojusisolatsioon, mille tuletundlikkus on vahemikus C-s1,d0 klass – E-s2,d2 klass, tuleb paigaldada nii, et tule levik mööda soojusisolatsiooni ning ühest tuletõkkesektsioonist teise ja ehitiselt teisele ehitisele oleks takistatud.

Ehitise kasutamise liigitus tuleohutusest tulenevalt: I kasutusviis

Ehitise kasutamisotstarve: elamud ja eluruumid

Ehitise välisseina välispindade ja õhutuspilu pinna tuletundlikkuse määramine:

Välisseina välispind: B-s1,d0

Pääs katusele läbi trepikodades olevate katuseluukide.

Tuulekodades olevad keldriuksed vastavad EI60 nõuetele.

Hoonele peab katuse väljaehitamise käigus välja ehitama piksekaitse.

2.3.Eksterjööri lahendus.

2.3.1. Välisviimistluse valikuprintsiibid (võimalikud variandid) ja viimistlusmaterjalidele esitatavad põhinõuded (välisseinad, soklid, katused, terrassid, rõdud, varikatused jms.) Värvilahenduse üldtaotlused.

Ette on nähtud elamu fassaadi katmine lisasoojustusega. Kivivillast ja vahtpolüstüroolist komplekslahenduse soojustusplaadid kinnitatakse seinale liim- ja tüübelühendusega ning seejärel krohvitakse ja kaetakse värviga vastavalt väljavalitud soojustussüsteemi nõuete kohaselt.

Fassaadi värvimisel kasutatakse halle värvitoone.

Hoone fassaadide kohta on koostatud värvipassid. Värvitakse vastavalt väljavalitud värvilahendusele, valitud lahendus vaata fassaadi värvipassist. Aknaraamid on valged. Kõik avatäited jäävad muutmata esialgsel kujul, remonditööde käigus olemasolevaid avatäiteid (aknaid) kahjustada ei tohi. Sokli remont vastavalt projektis ettenähtud lahenduste kohaselt. Kõik kasutatavate viimistlusmaterjalide värvid enne ostmist kooskõlastada omaniku järelvalve, ühistu esindaja ja projekteerijaga.

Enne värvide tellimist on ehitaja kohustatud tegema 3x3m suuruste seinapindade näidisvärvimise.

3. PROJEKTEERITUD TÖÖDE KIRJELDUSED

3.1.Kergmeetodil soojustamine

Soojustatud seinale paigaldatakse lisasoojustus paksusega 150mm ja λ<0.041W/m2K.

Renoveerimistöödel võib kasutada kas “Caparoli” või mõnda teist analoogset kergmeetodil soojustussüsteemi, mis omab terviksüsteemi sertifikaati ja annab garantii nii paigaldatavale süsteemile. Valitud süsteem peab olema lubatud kasutada TP1 tulepüsivusklassi 10,5m kõrguse hoone puhul.

Seina lõige: sisekrohv-olemasolev suurplokkidest  kandesein-paigaldussegu (liim) – kivivill või mõni teine soojustusplaat vastavalt valitud tehnoloogiale 150mm – segu (liim)+tüübel - segusse

paigaldatud (armatuur) tugiriie* - segu - krunt - krohvisegu 3...5mm) Kõik eelnimetatud segude tüübid antakse komplekslahenduse müüja (tootja) poolt vastavalt valitud lahendusele. Paigaldatav komplekslahendus peab olema varustatud paigaldusjuhiste ja garantiikirjadega .

Valitud komplekslahenduse (süsteemi) üksikuid tooteid teise tootja materjalide vastu välja vahetada ei ole lubatud.

Enne ehitamise algust kontrollida aluspinna (külgseinte) tolerants, selleks et veenduda kinnitussüsteemi sobivuses. Kontrollida aluskrohvi nakketugevuse ja pinnaviimistluse sobivust.

Uue viimistluskrohvi faktuur, tera suurus ja hõõrumise muster täpsustatakse ja lepitakse kokku enne ehitamise algust. Krohvi valikul tuleb jälgida selle sobivust fassaadisoojustuse liitsüsteemidele, mille kohta peab olema tootjapoolne kinnitus.

Alus, millele kleebitakse ja tüübeldatakse soojustussüsteem, peab olema piisavalt tugev, kuiv, puhas, tasane ning tolmuvaba ning töövõtjal tuleb seda eelnevalt kontrollida.

Fassaadisoojustuse liitsüsteemi paigaldamisel läheb vaja mitmeid lisaelemente (sokliprofiilid, veeninad, nurkade tugevdus- ja lõpetusprofiilid jne.), mida kõiki tuleb kasutada kvaliteetse tulemuse saamiseks ning korrektsete sõlmelahenduste teostamiseks.

Õhekrohviga fassaadisoojustuse liitsüsteemide nõuded vastavalt ET-2 0404-0449 ning seal kirjutatule.

Ehitustööde teostaja peab esitama dokumendid millistele garantii nõuetele valitud fassaadisoojustuse liitsüsteem vastab.

Süsteemid peavad olema tervikuna katsetatud ning omama vastavussertifikaati.

Krohvi värv peab vastama elamu värvilahenduse värvitoonidele. Soojustuskrohvi pinnastruktuur tuleb valida võimalikult lähedane olemasoleva fassaadi krohvipinna struktuurile.

Töövõtja peab hinnapakkumise tegemisel objekti üle vaatama, teostades vajadusel kontrollmõõtmised ( veendumaks aluspinna vastavusest valitud soojustussüsteemist tulenevatele nõuetele).

3.1.1. Muud märkused seoses fassaadile lisasoojustuse paigaldamisega.

3.1.1.1. Soojustatavas fassaadiosas paigaldada akendele uued veeplekid.

3.1.1.2. Sõlmede lahendused vaata graafilisest osast. Juhul kui tekib arusaamatusi mingite sõlmelahenduste osas tuleb need välja selgitada ja lahendused kokku leppida projekteerija ja korteriühistu esindajaga enne ehitustöödega alustamist.

3.1.1.3. Krohvitöödele esitatakse vastavalt RYL 2000-le I klassi nõudeid

3.1.2. Nõuded alusele.

Fassaad tuleb vanast lahtisest krohvist puhastada võimalikult täielikult 100%-lt fassaadipinna ulatuses.

Puhastamine tehakse surveveega. Vajaliku puhastusvee survetugevuse väljaselgitamiseks tuleb teha proovi puhastamine 4m² suurusel seina pinnal.

Juhul kui üksikutes kohtades mustus ei eraldu tehakse täiendav puhastus harjadega.

Täpsema puhastustehnoloogia määrab töövõtja ja kooskõlastab selle projekteerijaga.

Aluspinna puhastusaste peab olema sellisel tasemel, et see oleks sobilik soojustussüsteemi liimkinnituseks ja tüübelduseks.

3.2. Akende veeplekid.

Akende veeplekid tehakse 0,7mm paksusest terasplekist. Tsingikihi paksus 20 mikronit (275g/m²). Akna veeplekkide mõõdud tuleb täpsustada peale lisasoojustuse paigaldamist.

3.3. Fassaadi värvimine.

3.3.1. Fassaadivärvile esitatavad nõuded vastavalt

Maalaus RYL 2001-le.

3.3.1.1. Keskkonnatingimuste koormusklass 6; fassaadi korrashoiuvahemik P.

3.3.1.2. Värvkatte kvaliteediklass Pu2 (P-kattev viimistlus)

3.3.1.3. Valitud värvide (3 erinevat värvi) 4m² suuruse näidispinna värvimine ja esitamine ehitusjärelvalvele, projekteerija ja korteriühistu esindajale enne vaadeldava tööetapi käivitamist. Peale kõigi osapoolte heakskiitu võib osta värvid ning alustada värvimistöödega.

3.3.1.4. Kasutatava värvi sideaine omadused valida vastavalt valitud komplekslahenduse soovitustele ja nõuetele.

3.3.1.5. Värvitav aluspind peab olema puhas, vigastamata, kuiv, ühesugune, ühtlase kvaliteediga ning piisavalt tugev. Aluspind peab olema loputatud ning kuivatatud nii hoolikalt, et selle pinnal ega vuukides poleks värvi viimistlust kahjustavaid aineid.

3.3.1.6. Värvimistingimustele esitatavad nõuded selguvad värvi kasutusjuhenditest. Töötamisel tuleb arvestada kõiki töö kordaminekut mõjutavaid asjaolusid nagu ilma, õhutemperatuuri ja õhutemperatuuri ja õhuniiskuse sobivust, eelnenud tööde valmidusastet, maalritööde järjekorda.

Maalritööd tuleb organiseerida nii, et ilmastiku tingimused ei kahjustaks tehtavate tööde kvaliteeti tööde tegemise ajal.

3.3.1.7. Enne värvimise algust kaetakse kõik värvimisel kahjustuda võivad ehitiseosad, et nad ei määrduks ega kahjustuks töö ajal.

3.3.1.8. Garantii saamiseks kooskõlastada valitud värv eelnevalt tootjaga.  Vajadusel annab tootja täpsemad juhised pinna eeltöötlemise kohta.

3.3.1.9. Värvitoonide valik vastavalt fassaadide värvipassile. Proovipindade värvi toon valitakse koos projekteerijaga.

3.4.Sokli sillutisribade remont.

Sokli sillutisribad uuendada kogu hoone perimeetri ulatuses. Täpsem konstruktsiooni lõige vaata jooniselt. Raudbetoonist sokli sillutisriba aluspinnas ja killustikalus tuleb eelnevalt tihendada, tihendusprotsent D>95%.

3.5.Lamekatuse remont.

3.5.1.Katusekalle:

Katusekalle peab olema piisav vete ärajuhtimiseks. Ei tohi kasutada väiksemat kallet kui 1,25%  (1:80) ,esitatakse B klassi nõudeid. (RT 85-10458  punkt 4.2.)

3.5.2.Katusekate:

3.5.2.1. Klass B hüdroisolatsiooni kihtide arv sõltub materjali tüübist ja omadustest. 1,25% -lise kalde puhul peab olema vähemalt kaks kihti.

3.5.2.1.1. Aluskiht K-MS170/3000 + pealiskiht K-PS170/4000 (koos UV-kaitsekihiga).

3.5.2.2.Rullmaterjali liik, kvaliteet.

3.5.2.2.1. Toote tulekindlus K2

3.5.2.2.2. Et oleks tagatud kaitse UV-kiirguse eest peab olema kate kaitstud mineraalse puistega.

3.5.2.3.Rullmaterjali tüüp :

3.5.2.3.1 Kummibituumen-rullmaterjal. Bituumeni tüüp SBS.

3.5.2.4.Kinnitusviis:

3.5.2.4.1.Ülespöörded liimitakse ja kinnitatakse lisaks kruvidega koos parapeti plekiga.

3.5.2.4.2.Katte kinnitus : alumine kiht koos soojustusega kinnitatakse mehhaaniliselt plastikust tüüblitega ning lisaks liimitakse spetsiaalsele klaas- või kivivillast soojustuse kihile. Pealiskiht kleebitakse aluskihile.

Kinnitustüüblite paigaldamise skeem.

Tüüblite paigaldamise skeem.

3.5.2.4.3.Kinnitusvahendite kvaliteet:

Vastavalt RYL-2000 kvaliteedi nõuetele.

3.5.2.5.Kaitse

3.5.2.5.1.Isolatsiooni ei tohi ka ajutiselt koormata, nii et dokumentides isolatsioonile või isolatsioonimaterjalile lubatud pingeid või koormusi ületatakse  ja isolatsioonile tekitatakse püsivaid vigastusi.

3.5.2.6.Muud märkused:

3.5.2.6.1.Isolatsioonitöid ei tohi teha vihmas ega lumesajus. Kui töid tuleb teostada eelnevalt mainitud tingimustes, siis tuleb vajadusel paigaldada ajutine köetav katusealune töökoha kaitseks.

3.5.2.6.2.Valmis hüdroisolatsioon peab olema katkematu. See peab ulatuma üle kaitstava ehitiseosa nii laiale alale ,et vesi ei pääseks kaudset teed pidi tarinditesse. Isolatsiooni ja seda läbivate ehitusosade liitekohtade ja deformatsioonivuukide tihedus peab vastama ümbritseva isolatsiooni tihedusele.

3.5.2.6.3. Madalaimad temperatuurid ,mille puhul võib tööd teha, on normeeritud ja nendest temperatuuridest tuleb kinni pidada või näha ette vastavad abinõud.

3.5.2.7.Liitumine päraldistega (ventilaatorid, katuselehtrid jms.)

Liitekohad ei tohi vähendada katuse veepidavust otseselt ega ka kaudselt.

3.5.2.8.Aluse erinõuded:

3.5.2.8.1. Alus puhastatakse kuni kandepaneelideni ja sellelt eemaldatakse sellised ebatasasused, mis võivad rikkuda isolatsiooni või takistada selle efektiivset töötamist. Aluse siledus ja kalle ning nurkade ja nukkide kuju peab vastama kasutatavate isolatsioonimaterjalide nõuetele.

3.5.2.8.2. Alusel ei lubata ning ka koormuse mõjul ei tohi sinna tekkida hambaid, mis on suuremad kui 3mm või teravaservalised. Suuremad nukid tuleb tasandada kaldega 1:5.

3.5.2.9.Töö või/ja deformatsioonivuukide lahendused; liited:

3.9.2.9.1.Tähelepanu pöörata läbivate ja ümbritsevate ehitusosade liitekohtade tihedusele.

3.5.2.10.Katuse soojapidavus:

3.5.2.10.1 U=0,25 W/m²K (Soojustuse lisamisel min. 200mm olemasolevale konstruktsioonile.)

3.5.2.11.Sadevete ärajuhtimine katuslaelt.

Sadeveed juhitakse katuselt ära vastavalt kaldega sisemistesse äravoolutorustikesse. Äravoolutorustiku läbimõõt 100mm.

3.5.2.12.Muud märkused ja tähelepanekud.

Enne pealiskihtide paigaldamist tuleb kontrollida, et alus oleks korralikult kinni katuse betoonist tasanduskihi küljes . Vanad rullmaterjalist kattekihid eemaldatakse. Kõik vanad kallete andmiseks ettenähtud betoonist aluskihid tuleb parandada ja tagada nende nake aluskihtidega.

Ülespöörete kõrgus külgseintel peab olema vähemalt 300mm. Ülekatteplekid kinnitatakse  müüritise vuuki, seejärel vuuk tihendatakse ilmastikukindla mastiksiga.

Teostada kõik  uue katusekatte panemisega kaasnevad vajalikud

lammutus-, ettevalmistus-, ehitus- ja viimistlustööd, mis on vajalikud teostada seoses katuste renoveerimistööde raames, selleks et uus konstruktsioon vastaks kõigile Eesti Vabariigis kehtivatele ehitusnormidele. Konstruktiivsed sõlmed lahendada vastavalt tüüpsõlmedele ja projektis esitatud joonistele. Kõik teostatavad sõlmelahendused tuleb eelnevalt enne ehitamise algust kooskõlastada töö tellija poolse ehitusjärelvalvajaga juhul kui need pole eraldi projektdokumentatsioonis näidatud.

##### 3.5.3. Katusekonstruktsiooni tuulutus.

Seoses katusele lisasoojustuse paigaldamisega nähakse ette tuulutuskanalite avanemine avatud parapetikonstruktsioonidesse, sinna avatakse ka vanad katusekonstruktsiooni tuulutusavad.

4. Betoonitööd

Monoliitsed raudbetoonist soklisillutisribad ehitatakse eelprojekti kohaselt.

4.1 Raketise ehitamine

Raketis ja selle tugikonstruktsioon tuleb teha korduvat betoneerimist taluvast materjalist, mis tagab ühtlasi konstruktsioonile esitatavate pinnasileduse, tolerantsi ja tugevusnõuete täitmise.

Raketis peab olema tihe. Liitekohtades ei tohi olla pinnakõrguste erinevusi.

Lähtuda BY 40 nõuetest.

Kui ei ole teisiti näidatud või kokkulepitud, tehakse raketis tervetest, ühesuurustest vineerplaatidest selliselt, et vuugid on ristlõikes sirged ja tihedad ning et oleks tagatud joonistel märgitud siledusnõuded.  Silevalupinnad peavad olema valatud “puhasvalubetooniga” s.t. betooniga kus on peeneteralist materjali, tsementi ja peenfillerit (peeneteralist täitematerjali) piisavalt.

Betoon valatakse raketisse süsteemselt kihtidena ja iga kiht tihendatakse hoolikalt.

Raketiste tegemisega üheaegselt tuleb hoolitseda selle eest, et konstruktsioonidesse tehakse kõik läbiviigud ning vajalikud süvendid. Samas või hiljemalt enne betoneerimist tuleb asetada kohale kõik betooni kinnitatavad detailid, nagu kinnitid toed ja ankrud ning nende osad.

Raketise lahtivõtmisel tuleb järgida järjekorra ja ajakohaseid norme. Betoonis peab olema piisav tugevus raketise lahtivõtmisel.

4.2. Armeerimine

# Sarrus

Konstruktsioonid sarrustatakse tööjooniste järgi. Joonistel on antud sarruste painutusmõõdud välimiste mõõtudena. Konstruktsioonid sarrustatakse terasega A-I  ja A-III, standard GOST 5781-81. Sarruse vajalikud kaitsekihid on märgitud tööjoonistel. Sarruse fikseerimine betoneerimisel tuleb teostada nii, et vajalik betoonkaitsekihi paksus ja nõuded betoon-pindadele oleksid tagatud. Sarrusvarraste toetamiseks raketises kasutatakse spetsiaalseid tugesid ja vardad seotakse omavahel sellise tihedusega, mis tagab pärast betooni paigaldamist sarruse paiknemise projektijärgses kohas (arvestades lubatud hälbeid).

Sarrusvardaid ei tohi painutada temperatuuril alla + 50 C.

Sarrus peab olema valmis kuni järgmise töövuugini enne betooni paigaldamise alustamist.

4.3. Betoneerimine

# Betoon

Betooni vesitsementtegur tuleb hoida võimalikult madal (W0,5) ja vastavalt vajadusele kasutada plastifikaatoreid. Minimaalne tsemendi hulk betoonis peab olema 330 kg/m³.

Betooni plastsus ja tihendamismeetodid tuleb valida nii, et betooni tihedus ning kvaliteedinõuded oleks täidetud kogu mahus ühtlaselt. Tagada tuleb betooni minimaalne mahukahanemine.

Kontroll betooni omaduste üle peab vastama kehtivatele nõuetele. Vajalikud uuringud ja testid kasutatud betooni margi ja tugevuse hindamiseks tuleb teha vastavalt BY21, RakMK B4 juhistele ja standardile SFS 4474.

Värsket betoonisegu tuleb hoida leondumise ja läbikülmumise eest. Talvel tehtavatel betoonitöödel tuleb juhinduda normist BY 119. Külma ilma korral tuleb betoonis kasutatav täiteaine ja vesi soojendada temperatuurini, mis tagab kasutatava betoonimassi temperatuuri vähemalt +50C. Paigaldatud betoonimassi soojendamist jätkatakse kuni selle projektijärgse tugevuse saavutamiseni. Lahtirakestatud ja eelnevalt soojendatud konstruktsiooni koormamisel tuleb arvestada betooni tugevuse kasvu aeglustumisega külmas keskkonnas.

Betoonkonstruktsioonide lahtirakestamist võib alustada pärast betooni 70 % tugevuse saavutamist.

Järelhooldust tuleb alustada vahetult pärast betoneerimist. Selle kestvus sõltub keskkonna tingimustest ja betooni kivinemise kiirusest. Märga hooldust võib kasutada tingimusel, et seda tehakse kogu pinna ulatuses pidevalt ja katkestusteta kogu hooldeaja vältel. Niisutamiseks kasutatava vee temperatuur peab olema sama, mis oli tarduval betoonil. Järelhooldustöödel juhinduda BY32 nõuetest.

Ehitistesse võib teha ehitus- ja avajooniste kohased avad ja süvendid. Muid avasid ei tohi teha ilma projekteerija loata. Betoonilisandeid tohib kasutada vaid tellija loal.

4.4. Betoonpinnad

Betoonpindadele esitatakse kvaliteediklass 1 nõudeid vastavalt BY40 kohaselt.

Tolerantsiklass N vastavalt BY39 nõuetele.

4.5.Kaevamine ja toestamine

Kaevamistöid tehakse kogu ehitusplatsil selliselt, et töid oleks võimalik teha projektikohaselt, ning et maapind kaevamistöö piirkonnast allpool ei kahjustuks ega jäätuks. Kaevamise ajal kontrollitakse kaablite, juhtmete, torustike ja kanalite asendit ja tehakse vajadusel nende kaitse. Kaevamine talvisel ajal tehakse RIL132 nõuete kohaselt. Muld eemaldatakse õue- ja ehitustööde käigus ettenähtud mahus selliselt, et sellesse ei seguneks muid koostisosi. Alles jääv muld ladustatakse ehitustöö ajaks töövõtu-alal määratud kohtades max 1,5m kõrguste kuhjadena. Enne taaskasutamist tuleb kuhjadesse tekkinud umbrohi eemaldada. Kui aluskihid kahjustuvad, eemaldatakse kahjustunud pinnas ja asendatakse see tihendatud vundamentide aluse materjaliga. Põhjaveest allpool kaevates, tuleb pinnase kahjustumise vältimiseks, põhjavee pinda alandada.

Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei nõrgestataks olemasolevaid vundamendi- ja muid kandekonstruktsioone. Vajadusel tuleb ehitada vajalikud ohutust tagavad ajutised tugikonstruktsioonid.

4.6. Tagasitäitmine ja tihendamine

Tagasitäitetööd tehakse projekti realiseerimiseks vajaminevas mahus . Tagasitäitmine tehakse kihtidena optimaalses niiskuses osakeste läbimõõdunõuete kohastest materjalidest. Taastamiskihtide paksus ja tihenduskordade arv valitakse selline, et saavutatakse soovitud tihedus ja kandvus.

Eri taastäitmiskohtade tihendamis ja kandenõuded on järgmised:

Vundamendi alus D>95%,E1>50MN/m2, E2/E1 2,2

Põrandate alus D>95%,E1>40MN/m2, E2/E1 2,2

Filterkiht D>90%,E2>50MN/m2, E2/E1 <2,2

Jagav kiht D>92%,E1>87MN/m2, E2/E1 <2,2

Kandev kiht D>92%,E1>122MN/m2, E2/E1 <2,2

Tihendamise käigus ei tohi rikkuda teiste kihtide kandevõimet. Talvistes tingimustes tehtavatel töödel tuleb jälgida vastavasisulisi juhendeid. Vundamendi alla tehakse paekivikillustikust 200mm paksune aluskiht fraktsioon 20…40mm, kui joonistel pole ettenähtud teisiti. Tihendamine teha nõutud tiheduseni.

4.7. Müüritööd

Müürialus peab olema piisavalt tugev ja tasane. Segu on soovitav tellida segusõlmest, kus on tagatud kvaliteetne materjal.

Fibo kergplokkidest seinte ladumisel lähtuda projektdokumentatsioonist ja üldistest Fibo kergplokkidest seinte paigaldusjuhistest. Paigaldada nõuetekohane bi-armatuur, vuugis tuleb kasutada alati kahte sarrusvarba. Armatuur igas kolmandas horisontaalsuunalises vuugis. Vuuk esimese ploki kohal ja vuuk viimase ploki all tuleb alati sarrustada.

# 5. PROJEKTEERIMISEL KASUTATUD KOORMUSTE NORMID

5.1. Projekteerimisnormid

Eesti Vabariigis kehtivad projekteerimisnormid

5.2. Koormused:

1. Omakaalud          vastavalt kavandatud konstruktsioonidele

2. Lumekoormuse normsuurus maapinnal     sk=1,5 µi kN/m²·

µi – lumekoormuse kujutegur

3. Tuulekoormus

Maksimaalne hoone kõrgus maapinnalt katuse harjani ca.10m.

Katuse kalded 12°

Tuulekoormus on arvutatud EPN-ENV 1.2.6 järgi tuulekiirusele v ref = 21m/s

arvutuslik tuulekoormus seintele on wc =gref. x ce (ze) x cpe ,kus

gref.- keskmine tuulerõhu baasväärstus;

cpe – välisrõhutegur;

gref=  0,5x ρ x v ref2 =0,5 x 1,25 x 212 =275,6kg/(ms2 )=0,276kN/m2

ρ –õhu tihedus (1,25kg/m3);

v ref  tuulekiiruse baasväärtus

ce (z) = cr2 +7 x Kr x cr, kus Kr- maastikutüübi tegur;

cr (z)- ebatasasustegur.

Maastikutüüp-III

5.3. Ülekoormustegurid:

Omakaalul 1,2

Kasuskoormused 1,5

6. EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL ESITATAVATE KVALITEEDINÕUETE LOETELU. GARANTIINÕUDED MATERJALIDELE JA TÖÖLE

Remondi käigus teostatavaid ehitustöid tehakse kehtivate või seletuskirjas ja joonistel mainitud määruste, normide ning HEA EHITUSTAVA ehitusreeglite kohaselt, järgides omaniku järelvalve ja toote paigaldusjuhiste nõudeid. Ehitustöödel juhindutakse  Tarindi RYL2000, Viimistlus RYL2000 kvaliteedi nõuetest. Kõik materjalid peavad olema varustatud toote tehniliste näitajate sertifikaatide ja selle kvaliteeti ja vastavust (sobivust) tõestavate dokumentidega, tervisekaitse ja päästeameti sertifikaatidega. Tööde teostus peab olema sellisel tasemel, et oleks tagatud materjalide tehnilistes tingimustes esitatud garantiiaeg. Teostatavatele töödele antav garantiiaeg lepitakse kokku töövõtja ja tellija vahelise lepinguga. Kui see pole kokkulepitud teisiti, siis tuleb ehitustöödele anda garantiiaeg, mis on sätestatud kehtivas EHITUSSEADUSES vähemalt 2 aastat. Seletuskirjas ja tööjoonistel kirjeldatu lahknemisel tuleb lahenduse saamiseks pöörduda projekteerija poole. Samuti  kui mingi sõlmelahendus jääb ebaselgeks tuleb pöörduda projekteerija poole.

Töös kasutatavad ehitusained ja –materjalid peavad olema dokumentidele vastavad. Kasutatavad ehitusmaterjalid tuleb ehitusel ladustada selliselt, et nende kvaliteet ei halveneks. Kasutatavad töövahendid, masinad ning abiseadmed peavad olema eesmärgikohased ja vastama materjalide õige töötlemise ja tööohutuse nõuetele. Töötingimusi ja muid töötegemist mõjutavaid asjaolusid tuleb selgitada varakult enne töö alustamist. Kuna tegemist on olemasoleva hoonega, siis tuleb kõik mõõdud täpsustada ehitusobjektil.

Kõik materjalid ja tarvikud tuleb komplekteerida projekti realiseerimiseks vajaminevas mahus.

Kui projektis pole kirjeldatud mõnda sõlmelahendust, mis on projektis kirjeldatud lahenduse teostamiseks möödapääsmatu, tuleb lahenduse saamiseks pöörduda projekteerija poole.

Olemasolevaid ja uuendamisele mittekuuluvaid konstruktsioone ja nende viimistlusi kahjustada ei ole lubatud ning peab säilitama nende esialgse seisukorra.

7. Ehitusplatsi heakorrastus.

Ehitustööde ajal korraldab ehitusplatsi hoolduse ehitaja, kooskõlastades selle eelnevalt KÜ Lehola 4 esindajatega. Pärast ehitustööde lõppu tuleb kõik ehituspraht krundilt koristada ning tagada selle esialgne heakord. Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel juhinduda Keila valla Jäätmehoolduseeskirja nõuetest ja selle lisadest.

Elamu välisviimistluspass

Objekt		2-koruseline 6 trepikojaga korterelamu

…………………………………………………………………

Aadress

…………………………………………………………………

Vald			Keila

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Viimistluspassi kehtivuse aeg

Alates passi kinnitamisest kuni uue passi või täienduste kinntamiseni

…………………………………………………………………

Koostaja

…………………………………………………………………

Hoone projekteerimise aeg ja arhitekt

tüüpprojekt

…………………………………………………………………

Keila 2009

Seinad

Olemasolev materjal:	kiviseinad

Viimistlus:			tsementkrohv (vt. projekt)

Vajalikud tööd:		Hoone otsa- ja pikiseinad täiendavalt soojustada 150 mm vahtpolüstüroolplaatidega, avade ümbruses mineraalvillaga, krohvitakse ja värvitakse (vt. projekt).

Vahetatakse välja hoone välisuksed ja aknad.

Värvitavad pinnad ja värvitoonid:

Sein toon 1:		Jade 120(hele roheline)

Sein toon 2:		Oase 130 (tume roheline)

Aknad:		valge

Aknaplekid:		tsingitud

Välisuksed:		 RUBIN 15(pruun)

Katused

Olemasolev kate:		rullmaterjal

Vajalikud tööd:		olemasolev katus kaetakse 200 mm paksuse soojusisolatsiooniga ja SBS katusekattega

Sokkel

Olemasolev materjal:	kiviseinad

Vajalikud tööd:		keldriakende vahetus, sokkel täiendavalt soojustada 150 mm vahtpolüstüroolplaatidega, avade ümbruses mineraalvillaga, krohvitakse ja värvitakse (vt. projekt).

Värvitoonid:

Sokkel:	Oase 130 (tume roheline)

Aknad:	valge

Aknaplekid:	tsingitud

Märkused

Värvitoonid on valitud 3D System (Caparol) värvikaartide alusel.

Enne värvimistöid teostada väikesel pinnal 1x1m proovivärvimine ja veenduda värvide sobivuses veelkord, vajadusel pöörduda värvipassi koostaja poole.